| Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.” | Решения за по-добър живот |
| --- | --- | --- |
| Дирекция на природен парк „Витоша” Гр. София, ул. „Антим I” № 17 тел: 02 9895377, факс: 02 9895377 електронен адрес: dppvitosha@iag.bg |
| Проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк „Витоша” по Договор № DIR-5113326-C-010 |

УТВЪРДИЛ:    ______________________

ландш. инж. Снежана Ивайлова Петрова

Директор на ДПП „Витоша”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ОБЕКТ: СМР

ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции:

Обособена позиция № 1 – Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа” , с. Бистрица.

Обособена позиция № 2 - Ремонт и възстановяване на туристическа алея с. Железница и Ремонт и възстановяване на подход (паркинг) - с. Железница.

Обособена позиция № 3 -  Ремонт и възстановяване на кътове за отдих.

Обособена позиция № 4 – Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица – кв. Бояна.

Обособена позиция № 5 – Ремонт на детска площадка в м. „Белите брези”.

2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІІI

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТA НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ V

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ VI

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ VII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ VIII

ОБРАЗЦИ

РАЗДЕЛ IX

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ IІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

# 1. УВОД

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3. техническа спецификация

4. ФИНАНСИРАНЕ

5. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. УВОД

Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” e изготвен на основание Закона за защитените територии, Наредбата за разработване на планове за защитени територии и Плана за управление на ПП „Витоша“.

Чрез проекта, финансово обезпечен със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Дирекция на ПП „Витоша“  цели да осъществи дейности,  свързани с:

- поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;

- опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;

- предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности и създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на населението.

Специфични цели:

1. Възстановяване и увеличаване популациите на редки и целеви видове за опазване с малки или застрашени от изчезване популации и възстановяване на техните  местообитания;

2. Площно възстановяване и регулиране на ползването на ресурси в целеви типове природни местообитания;

3.Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура.

Очакваният ефект от изпълнението на проекта върху целевите видове и местообитания е изцяло положителен. Реализирането на проекта ще допринесе за преодоляване на идентифицирани  проблеми чрез прилагане на подходящ набор конкретни дейности – възстановителни, поддържащи, опазващи, регулиращи и информационни.

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” е разработена в съответствие с Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007-2013 г. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от Р.България.

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Специфичните цели на програмата са изведени както следва:

- Опазване и подобряване състоянието на водите;

- Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;

- Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :

2.1 Срок за изпълнение на СМР по Договора (приложимо за всички позиции) – до 60 (шестдесет) календарни дни, но не по-късно от 31.12.2014 г., като срокът започва да тече от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката и е до датата на подписване на Акт обр. 15 (Дата на приключване) за установяване годността за приемане на СМР. Посоченият краен срок (31.12.2014 г.) за изпълнение на поръчката може да бъде удължен с решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

Срок за констатиране на дефекти – 180 календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Акт обр. 15 (Дата на приключване) за установяване годността за приемане на СМР.

Паралелно със срока за съобщаване и отстраняване на дефекти започват да текат минималните гаранционни срокове, (съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.) на съответните изпълнени строителни и монтажни работи. Минималният гаранционен срок започва да тече от датата на подписване на Акт обр. 15 (Дата на приключване) за установяване годността за приемане на СМР и е до датата на изтичането му, съгласно предложението за изпълнение на поръчката.

Срокът на договора започва да тече от датата на неговото подписване и е до датата на изтичане на гаранционния срок (Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.), съгласно предложението за изпълнение на поръчката.

2.2. Място на изпълнение на поръчката (за всички обособени позиции):

Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Природен парк „Витоша”.

3. техническа спецификация

3.1. Техническа спецификация за Обособена позиция № 1 - Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. „Плажа” , с. Бистрица.

Предмет на тази позиция е ремонт и възстановяване на инженерна инфраструктура на 1бр. обект по Дейност 2, поддейност 2.1.2 по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и по-конкретно:

- Описателна част на обект м. „Плажа” , с. Бистрица

1.  ЛАНДШАФТНО УСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Изготвеният проект е за ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура, а именно - изкуствен водоем (езеро) с околно пространство, включващо ремонт и подмяна на плочници, пейки, беседки, детски площадки,  тераси със стъпала, перголи и други обекти около него с площ около 5,5 декара, част от общински имот № 04234.6968.280 (с обща площ над 11декара), както и части (северно и югозападно) от имоти публична държавна собственост с обща площ от 1,5 дка. Отделно предмет на разработката е прилежаща алейна мрежа с дължина около 750 л.м, която следва да бъде възстановена.

Основната функция на прилежащото околно пространство е отдих и рекреация. Проекта като композиционно решение се придържа към съществуващото положение и изградените преди години туристически атракции. Допълнителен елемент е изграждането на зони за деца под формата на две детски площадки за различни възрастови групи – от 1 до 6 г. и от 3-12г.

2. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

С оглед създаване на допълнителни туристически атракции както за посетителите на парк Витоша така и за жителите на с. Бистрица в проекта са предвидени следните съоръжения за игра:

Люлка 1

– Описание: Люлка двойна, ниска, със седалка за деца до 12 год.

– Възрастова групa: 3 до 12 год.

– Максимална височина на свободно падане 124 см.

– Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс

– Стандарти на които отговаря изделието: БДС EN1176-1, БДС EN1176-2

Люлка 2

– Описание: Люлка двойна, ниска, със седалка за деца до 12 год.

– Възрастова група: 3 до 12 год.

– Максимална височина на свободно падане 124 см.

– Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс

– Стандарти на които отговаря изделието

БДС EN1176-1, БДС EN1176-2

Комбинирано детско съоръжение

– Възрастова група: 3-12 год.

– Максимална височина на свободно падане: 150 см.

– Видове игри: Катерене, пързаляне, тематични игри, балансиране, провиране, общуване

– Допустими настилки за зоната на падане: пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка-30 мм, дървесен чипс

– Стандарти, на които отговаря изделието:БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.

Това сравнително мащабно съоръжение се състои от масивна крепостна кула с тунелна пързалка, създаваща илюзия за таен тунел за бягство от крепостта. Втората кула е за по-малки деца и достъпът до нея е по-лесен: стълбище с парапет и асиметрична стълба - мрежа. За по-малките има отделна пързалка, а достъпът от по-малката кула към по-голямата е ограничен за тях чрез преграда, която големите преодоляват, за да стигнат до голямата кула, преминавайки по греда, кръстосана с въжено перило.

Комбинирано детско съоръжение

– Възрастова група: 1-6 год.

– Максимална височина на свободно падане: 60 см

– Видове игри: катерене, пързаляне, тематични игри, общуване

– Допустими настилки за зоната на падане: пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс, трева

– Стандарти, на които отговаря изделието

БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7

Изграждането на детските площадки трябва да се съобрази и да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА. Съоръженията трябва да са придружени със съответните сертификати (БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7) и схеми за монтиране/фундиране на всяко съоръжение поотделно.

Съоръженията се монтират съгласно приложения проект с отстояния за безопасност на играта.

Настилката под тях е предвидена от дървен чипс окантен с ритловици.

3. ТУРИСТИЧЕСКА АЛЕЙНА МРЕЖА

Описателна част

Туристическа алейна мрежа м. Плажа до с. Бистрица се състои от две алеи е с обща дължина 838м и  ширина 2,5м и 2м. Основната алея с дължина 615м и ширина 2,5м започва от началото на местността (в края на последния частен имот) и завършва при кръстопътя  с обиколната (с. Железница - кв. Бояна) алея. Тя е със сравнително малък наклон в по-голямата си част, като на отделни места има участъци с по-голям наклон. По дължината на трасето няма значителни нарушения на профила на алеята. Наблюдават се локални ровини (163-ти ÷ 432-ти метър, 515-ти ÷ 571-ти метър) с изнасяне на материал с дълбочина до 30см. В останалите участъци са необходими на места насипвания най-често до 10÷15см. Сравнително малкият наклон на алеята и голямата й широчина позволяват използването на лека техника за строително – монтажните работи.

Второстепенната алея е с дължина 223м и ширина 2м. Започва в ляво от езерото и завършва в основната алея при 246-ти м, като тя може да се определи като обиколна алея. Алеята е със сравнително малък наклон, като по дължината на трасето има локални ровини (200-ти ÷ 213-ти метър) с изнасяне на материала. В останалите участъци са необходими на места насипвания най-често до 10÷15см. Достъпа до алеята с евентуална техника може да стане през един от дървените мостове на реката, след като моста бъде усилен.

Основни заложени СМР:

<1> Възстановяване на бордюри

Почистване и откриване (засипани с настилка) на бордюрите по протежение на алеята, с обща дължина 838м. За тази операция може да се използва механизация и ръчен труд. Изкривените на места и липсващи бордюри трябва да се възстановят качествено, като всички извадени бордюри трябва да се замонолитят в подложен бетон клас С15/20 и 10см дебелина (виж техническа спецификация).

Отнетият от бордюрите пласт по преценка може да се използва за запълване на по-големите ровини в комбинация с предвидения за това материал, като се уплътнява на пластове с дебелина до 20см.

<2> Възстановяване на настилка

По протежение на алеята има участъци (например от 163-ти ÷ 432-ти, от 515-ти ÷ 571-ти, 200-ти ÷ 213-ти метър) с по-значително отнасяне на повърхностният профил, около 20-35см. В останалата част необходимостта от насипване и възстановяване на настилката е в диапазона от 5 до 15см. Полагането на различните слоеве от настилката във всичките участъци на алеята е съпроводено със своевременно уплътняване на всеки слой (виж техническа спецификация), като уплътняването да става на пластове с дебелина до 20см.

<3> Възстановяване на канавки

Необходима дейност по протежение на голяма част от алеята е откриването и възстановяването до 35см ширина на съществуваща каменна канавка с обща  дължина 450 м, от които възстановяване с нова бетонна канавка на 170м. Тази операция включва откопаване на двата реда каменни/бетонни бордюри и полагането им на нова позиция с цел осигуряване на 35см светла ширина на канавката. Бордюрите да се замонолитят със земно-влажна бетонна смес. Участъците, в които се налага да се допълнят с нови готови бетонни канавки е необходимо да се впишат в общият профил на алеята.

За допълнителна яснота по изграждането на тези елементи от алеята виж техническа спецификация към документацията.

<4> Водостоци

Предвижда се изграждането и смяната на старите водостоци с общо 11бр. нови водостока (50х50х300) с открита дървена скара по протежение на основната алея и 2бр. малки водостока (30х30х250) с открита дървена скара по протежение по второстепенната алея на нивото на настилката. Новите водостоци да се изградят от готови бетонни елементи.

<5> Подпорна стена

За предпазване от действието на повърхностните води от минаващата в близост река на устоите на един от мостовете по обходната алея е предвидено изграждането на 12кв. м подпорна стена от каменна зидария.

<6> Мостове

По протежение на обходната алея има 3бр. дървени мостове с обща дължина от 24л. м, които е необходимо да се подменят с нови.

По протежение на алеята има възможност за депониране на материали в началото на основната алея.

- Количествена сметка

| № по ред | Разходи за сроително-монтажни работи | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Малко огнище |  |  |
| 1. | Изкоп за огнище и изолационен пръстен | куб. м | 1,30 |
| 2. | Изграждане на огнище от обли речни камъни + основа от бетон - труд, материали | бр. | 1 |
| 3. | Насипване с филц (дебелина 10см) + ограждаща лента - работа, материали | куб. м | 1,30 |
| 4. | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 1 |
| 4.1 | Профилирани греди Ф 20-25см. | л. м | 35 |
| 4.2 | Талпи - обработени - 7х20см. | л. м | 20 |
| 4.3 | Фиксиращи метални шпилки Ф 16-20мм | бр. | 15 |
| 5. | Градински бордюр 50х18х6см. | л. м | 12 |
| II. | Голямо огнище |  |  |
| 1. | Изкоп за огнище и изолационен пръстен | куб. м | 2,50 |
| 2. | Изграждане на огнище от обли речни камъни + основа от бетон - труд, материали | бр. | 1 |
| 3. | Насипване с филц (дебелина 10см) + ограждаща лента - работа, материали | куб. м | 2,50 |
| 4. | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 1 |
| 4.1 | Профилирани греди Ф 20-25см | л. м | 40 |
| 4.2 | Талпи - обработени - 7х20см | л. м | 27 |
| 4.3 | Фиксиращи метални шпилки Ф 16-20мм | бр. | 15 |
| 5. | Градински бордюр 50х18х6см | л. м | 24 |
| III. | Беседка |  |  |
| 1. | Изкоп за основи и изолационен пръстен | куб. м | 4,00 |
| 2. | Бетон Б20 за фундаменти | куб. м | 1 |
| 3. | Метални планки 4х50х500мм | бр. | 50,00 |
| 4. | Насипване с филц на слой от 10см | куб. м | 3 |
| 5 | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 1 |
| 5.1 | Колони 12х12х150см | бр. | 6 |
| 5.2 | Колони 12х14х150см | бр. | 6 |
| 5.3 | Основни, носещи греди 12х12х400см | бр. | 6 |
| 5.4 | Клещи 12х6х300см | бр. | 12 |
| 5.5 | Помощни елементи 12х6х80см | бр. | 6,00 |
| 5.6 | Основен поп 20х20х150см | бр. | 1 |
| 5.7 | Парапет от фасонирани елементи 10х5см | л. м | 120,00 |
| 5.8 | Профилирани дъски (5х20-25см) за маси и пейки | л. м | 30 |
| 5.9 | Профилирани носещи елементи (10х5см) за маси и пейки | л. м | 50 |
| 5.10 | Профилирани дъски (2х15см) със застъпване за покрива | л. м | 180 |
| 5.11 | П-образна медна обшивка за носещите греди 2х13х60см | бр. | 6 |
| 6. | Градински бордюр 50х18х6см | л. м | 18 |
| IV. | 9бр. Шезлонг |  |  |
| 1. | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 9 |
| 1.1 | Профилирани дървени елементи 5х7см | л. м | 135 |
| 1.2 | Профилирани дъски 2х10х60 | бр. | 234,00 |
| 1.3 | Метални профили 40х60мм за укрепване на съоръжението към основата | л.м | 31,5 |
| 2. | Изкоп за основи | куб. м | 0,72 |
| 3. | Бетон Б20 за фундаменти | куб. м | 0,81 |
| V. | Пергула |  |  |
| 1. | Изкоп за фундаменти | куб. м | 0,45 |
| 2. | Бетон Б20 за фундаменти | куб. м | 0,50 |
| 3. | Метални планки 4х50х500мм | бр. | 12,00 |
| 4. | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 1 |
| 4.1 | Колони 15х15х260см | бр. | 6 |
| 4.2 | Носещи талпи 12х6х380см | бр. | 8 |
| 4.3 | Напречни талпи 12х6х340 | бр. | 22 |
| 4.4 | Допълнителни елементи 15х15х50см | бр. | 16 |
| 4.5 | Метални планки 100х100 | бр. | 32,00 |
| VI. | 5бр. Перголи "Витошки тип" |  |  |
| 1. | Изкоп за фундамент | куб. м | 1,80 |
| 2. | Изграждане на бетонов фундамент | куб. м | 1,75 |
| 3. | Дървени трупи d = 8см, l = 135см | бр. | 30 |
| 4. | Дървени трупи d = 8см, l = 220см | бр. | 10 |
| 5 | Дървени трупи d = 10см, l = 135см | бр. | 10 |
| 6 | Дървени трупи d = 10см, l = 226см | бр. | 10 |
| 7 | Дървени трупи за разпънки d = 8см, l = 90см | бр. | 10 |
| 8 | Дървени трупи за облегалка - разполовени- d = 10см, l = 220см | бр. | 10 |
| 9 | Дървени трупи за седалка - разполовени- d = 30см, l = 220см | бр. | 5 |
| 10 | Дървени трупи за основа - разполовени- d = 30см, l = 70см | бр. | 20 |
| 11 | Фиксиращи метални шпилки Ф 10-12мм | бр. | 30 |
| 12 | Консумативи (пирони, шайби, гайки) | бр. | 5 |
| 13 | Разходи за труд и ДСР | бр. | 5 |
| VII. | 11бр. Пейки |  |  |
| 1 | Дървени трупи за седалка, разполовени- d = 30см, l = 180см | бр. | 11 |
| 2 | Дървени трупи за основа, разполовени- рад. = 30см, l = 45см | бр. | 22 |
| 3 | Разходи за труд и ДСР | бр. | 11 |
| VIII. | Детски площадки |  |  |
| 1 | Комбинирано детско съоръжение | бр. | 1 |
| 2 | Комбинирано детско съоръжение | бр. | 1 |
| 3 | Детска люлка махало | бр. | 1 |
| 4 | Детска люлка махало | бр. | 1 |
| 5 | Доставка и монтаж | бр. | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на ритловици вкл.укрепване | л. м | 92 |
| 7 | Изкоп и извоване на горен почвен пласт 168м/2 x 20см | куб. м | 34 |
| 8 | Доставка и полагане на геотекстил | кв. м | 168 |
| 9 | Доставка и полагане на дървени кори | куб. м | 34 |
| IX. | Площи с пясък за плажуващи |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ритловици, вкл.укрепване | л. м | 56 |
| 2 | Изкоп и извоване на горен почвен пласт 79м/2 x 20см | куб. м | 16 |
| 3 | Доставка и полагане на пясък 79м/2 x 20см | куб. м | 16 |
| 4 | Доставка и полагане на геотекстил | кв. м | 79 |
| X. | 2бр. Маси "Витошки тип" |  |  |
| 1 | Дървени трупи за основа за маса d = 24см, l = 76см | бр. | 4 |
| 2 | Дървени трупи за маса, разполовени- d = 36 см, l = 220 см | бр. | 4 |
| 3 | Дървени трупи за седалка, разполовени- d = 30 см, l = 180 см | бр. | 4 |
| 4 | Дървени трупи за основа, разполовени- d = 30 см, l = 200см | бр. | 4 |
| 5 | Консумативи (пирони, шайби, гайки) | бр. | 2 |
| 6 | Разходи за труд и ДСР | бр. | 2 |
|  | Максимално допустима обща стойност без вкл. ДДС за съоръжения: |  | 30 536,40лв. |
| XI. | Алейна мрежа м. Плажа-с. Бистрица |  |  |
| № по ред | Разходи за сроително-монтажни работи | Единица мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бордюри | л. м |  |
| 1.1 | Откриване + възстановяване на бордюри | л. м | 1226 |
| 1.2 | Нови бордюри | л. м | 326 |
| 2. | Настилка | куб. м |  |
| 2.1 | Възстановяване на средния слой | куб. м | 245 |
| 2.2 | Възстановяване на горния слой (щуп) | куб. м | 120 |
| 2.3 | Изкопи | куб. м | 7 |
| 2.4 | Почистване алея | л. м | 375 |
| 3. | Канавки | л. м |  |
| 3.1 | Бетонна канавка | л. м | 170 |
| 3.2 | Почистване на каменна канавка | л. м | 205 |
| 3.3 | Възстановяване на каменна канавка | л. м | 280 |
| 4. | Водостоци | бр. |  |
| 4.1 | Нови водостоци 30/70, открити с дървена решетка отгоре | бр. | 11 |
| 4.2 | Нови водостоци Н30, открити с дървена решетка отгоре | бр. | 2 |
| 5. | Подпорни стени | кв. м |  |
| 5.1 | Изграждане на подпорна стена от каменна зидария | кв. м | 12 |
| 6. | Мостове | л. м |  |
| 6.1 | Нови мостове -3бр. | л. м | 24 |
|  | Максимално допустима обща стойност без вкл. ДДС за алейна мрежа |  | 63 698,00 |
| XII. | Настилки около езеро и нови настилки |  |  |
| 1. | Възстановяване на настилки около езеро от естествен камък върху земновлажен разтвор | кв. м | 218 |
| 2. | Фугиране | кв. м | 623 |
| 3. | Полагане на нова настилка от естествен камък върху земновлажен разтвор 5см, вкл. армирана мрежа Ф5мм и трамбована основа от трошен камък 10см, вкл. изкоп | кв. м | 230 |
| XIII. | Растителност |  |  |
| № | Вид | Размер | Брой |
|  | широколистни дървета: |  |  |
| 1. | Acer platanoides "Faasens Black" | 300-350 | 3 |
| 2. | Prunus serrulata "Kanzan" | 250-300 | 3 |
|  | храсти: |  |  |
| 3. | Juniperus chinensis | 30-40 | 12 |
| 4. | Juniperus media "Old Gold" | 30-40 | 10 |
| 5. | Juniperus sabina | 30-40 | 12 |
|  | увивна растителност: |  |  |
| 6. | Parthenucissus quinqefolia | - | 7 |
|  | Дейности | Единица мярка |  |
| 1. | Доставка и засаждане | бр. | 1 |
| 2. | Къртене и извозване на бетон за увивни | бр. | 3 |
| 3. | Укрепване на дървета | бр. | 6 |
| 4. | Затревяване | кв. м | 95 |
|  | Максимално допустима обща стойност без вкл. ДДС за целият обект |  | 111 261,60лв. |

Забележки:

1. Нови водостоци-малки -250/30/30 с дървена скара - 2бр.

2. Нови водостоци-големи -200-300/30/70 с дървена скара - 11бр.

3. Бетонни канавки е предвидено да се изработят на място от готови бетонни ивици.

4. Количества за насипване в графа "Настилка" са посочени в уплътнени куб. м

5. Всички дървени елементи са обработени с кафява импрегнация, 4 клас в автоклав под налягане, без детските съоръжения.

Приложения:

1. Дендрологичен проект -1бр.

2. Проект за вертикално планиране – 1бр.

3. Детайли – 4бр.

4.Конструктивен проект

3.2. Техническа спецификация за Обособена позиция № 2 - Ремонт и възстановяване на туристическа алея с. Железница и Ремонт и възстановяване на подход (паркинг), с. Железница.

Предмет на тази позиция е ремонт и възстановяване на инженерна инфраструктура по Дейност 2, поддейност 2.1.2 по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и по-конкретно:

3.2.1. Ремонт и възстановяване на туристическа алея с. Железница

- Описателна част

Обектът се намира в с. Железница. Алеята е с дължина 75 л. м и свързва центъра на селото с началото на парка. В момента обектът представлява пътечка с ширина 50 см със земна настилка, минаваща между дере на р. Железнишка и границите на частни имоти.

- Предвидени СМР за реализация

Съществуващата туристическа алея ще се разшири до 120см, като същевременно се предвижда да бъде подсилена с бордюр от двете страни, а за настилка е избран „уни” паваж 20х10х8 см, който се реди на пясъчна основа с дебела 5см върху трамбован трошен камък. В проекта е предвидено изграждането на единадесет стъпала с височина от по 17см за преодоляване на наклон. Останалата част от туристическата алея ще бъде с нормален за пешеходен туризъм наклон и не се предвижда изграждането на други стъпала. От едната страна на алеята е предвидено армиране на бетона за бордюрите с оглед предотвратяване свличането в посока на реката, както и обезопасителен парапет. Напречният наклон на алеята е 2%. Бордюрите се предвижда да се полагат прави, като първоначално се трасират от двете страни, след което между тях се полага „уни” паважа. Основата от трошен камък задължително се трамбова преди полагане на „уни” паважа.

- Количествена сметка

| № по ред | Разходи за строително-монтажни работи | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | АЛЕЯ |  |  |
|  | Обща дължина на алеята 75 метра |  |  |
| 1. | Ръчен изкоп за легло на настилката | куб. м | 15,00 |
| 2. | Доставка и полагане на пясък или сипица | куб. м | 12 |
| 3. | доставка и полагане на трошен камък ø 0-50мм | куб. м | 35 |
| 4. | Доставка и полагане на бордюр 20х10х50см | л. м | 152 |
| 5. | Доставка и полагане на "уни" паваж 20х10х8 см | кв. м | 90 |
| 6. | Доставка и полагане на бетон клас В 12,5 | куб. м | 12 |
| 7. | Доставка и полагане на армировка (по детайл) под бордюр | кг. | 5553 |
| 8. | Стъпала от бордюрни елементи 20х10х50см | бр. | 11 |
| 9. | Метален парапет по детайл | л. м | 75 |
|  | Максимално допустима обща стойност без вкл. ДДС |  | 13 598,50 |

Приложение:

1. Дендрологичен проект  –1 бр.

2. Проект за вертикално планиране -1бр.

3.Конструктивен проект

3.2.2.  Ремонт и възстановяване на подход (паркинг), с. Железница.

- Описателна част

Обектът се намира в землището на с. Железница, в границите на ПП „Витоша“. Представлява уширение на съществуващ 50 м асфалтиран участък (тупик), което се предвижда да се използва за паркинг. Асфалтираният участък свързва главен път с.Бистрица-с.Железница-вилна, зона Ярема със съществуваща тепавица, намираща се в границите на парка.

Предвидени СМР за реализация

Предвижда се съществуващото 2-3м пространство в страни от асфалтирания участък да се ушири в посока р. Железнишка до 5,5м и обособи паркинг за до 15 автомобила. Предвидено е уширението и подпирането на ската да се осъществи с помощта на габиони в два реда, като за основа на паркинга се предвиждат полагането на различни фракции инертен материал. За оформянето на профила на паркинга се предвижда да се извършат земно-изкопни работи. Предвидено е още изграждането на бетонен борд, обезопасителен парапет и отводнителна канавка.

- Количествена сметка

| № по ред | Разходи за строително-монтажни работи | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Подход към парк „Витоша“ - с. Железница |
| № | Видове земни работи |  |  |
| 1 | Машинен изкоп | куб. м | 265 |
| 2 | Машинен насип | куб. м | 115 |
| 3 | Сипица | куб. м | 20 |
| 4 | Трошен камък d max=5мм -18см | куб. м | 46 |
| 5 | Трошен камък d max=5-7cм-30см | куб. м | 65 |
| II. | ДРУГИ РАБОТИ |  |  |
| № | Видове работи |  |  |
| 1 | Hетъкан иглонабит геотекстил, 200гр/кв. м | кв. м | 395,00 |
| 2 | Фабричен габион - 1 | бр. | 50,00 |
| 3 | Фабричен габион - 2 | бр. | 25,00 |
| 4 | Бетонов борд 35/35/6000 |  |  |
| 4.1 | Бетон Б 15+кофраж | куб. м | 10,00 |
| 4.2 | Желязо Ф10-240л. м | кг | 170,00 |
| 4.3 | Желязо за бигли Ф6-105л. м | кг | 34,00 |
| 5 | Бетонен улей 40/12/100 | бр. | 51,00 |
| 6 | Бетонен улей "Трапецовиден" 50/39/50 | бр. | 20,00 |
| 7 | Предпазен парапет по детайл | л. м | 30,00 |
| Максимално допустима обща стойност без вкл. ДДС: 23 775,08 |

Приложение:

1. Конструктивен проект

Забележка: Пълната документацията за Обособана позиция 1 и Обособена позиция 2 е налична в Дирекция на Природен парк Витоша и при необходимост може да бъде предоставена за разглеждане.

3.3. Техническа спецификация за Обособена позиция № 3 – Ремонт и възстановяване на кътове за отдих (Дейност 2.1.8) на територията на Природен парк „Витоша”

Предмет на тази позиция е ремонт и възстановяване на 4 бр. кътове за отдих (част от паркова инфраструктура) по Дейност 2, поддейност 2.1.8 по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и по-конкретно:

3.3.1. Ремонт на кът за отдих м. Бялата вода

- Описателна част

Обектът се намира по направление кв. Бояна – м. Златни мостове. Разположен е на около 500м от централния път. Територията е оформена като кът за отдих с чешми, места за сядане, беседка, настилки и други  елементи на парковата инфраструктура.

- Необходими мероприятия за изпълнение на обекта:

Предвижда се да се ремонтира част от съществуващия плочник, както и да се изгради допълнителна инфраструктура. Предвижда се да се ремонтират съществуващите чешми, парапети, стъпала, беседка и др. елементи с цел подобряване на облика на околната среда.

- Количествена сметка

| № по ред | Видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | местност Бялата вода |  |  |
| 1. | Плочник срещу чешмата от едри плочи (тъмно кафяви) на земно-влажна бетонна смес | кв. м | 40 |
| 2. | Подмяна на дървената част на пейките около площадката, включително лакиране | м. л | 13 |
| 3. | Плочник пред една от чешмите от едри плочи (тъмно кафяви)на земно-влажна бетонна смес | кв.м | 15 |
| 3,1 | Подмяна на дървената част на пейките на площадката до чешмата, включително лакиране | бр. | 2 |
| 4. | Ремонт на каменната облицовка на едната чешма | бр. | 1 |
| 5. | Ремонт на каменните стъпала отстрани на площадките | бр. | 2 |
| 6. | Ремонт на едната чешма - пускане на водата | бр. | 1 |
| 7. | Смяна на дървения парапет на стъпалата и площадката над чешмата | л. м | 30 |
| 7.1 | Подмяна дървената част на пейките | бр. | 2 |
|  | Горна площадка при скалите |  |  |
| 8. | Укрепване на съществуваща беседка, направата на 6 бр. каменни стъпала и 3 кв. м плочник към нея | бр. | 1 |
|  | Максимално допустима обща стойност без вкл. ДДС |  | 5 995,00 |

3.3.2. Ремонт на кът за отдих Черни връх

- Описателна част

Обектът се намира на в. Черни връх на 2 290 м н. в, до който се стига по автомобилен път кв. Драгалевци - х. Алеко и от там по черен коларски път.

- Необходими мероприятия за изпълнение на обекта:

Предвижда се подмяна на подиума на съществуваща малка сцена (20кв. м); изработване и поставянето на малко информационно табло; изработване и поставяне на маси с пейки „Витошки тип” и подмяната на съществуващи ъглови пейки с маса, с цел възстановяване и подобряване на околното пространство..

- Количествена сметка

| № по ред | Видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Черни връх |  |  |
| 1. | Подмяна на подиума на сцената | кв. м | 20 |
| 2. | Изработване и поставяна на дървена рамка с информационно табло | бр. | 1 |
| 3. | Изработване и поставяне на маси и пейки "Витошки тип" | бр. | 4 |
| 4. | Изработване и поставяне на масивна ъглова пейка 300х300см с маса 200х90см | бр. | 1 |
|  | Максимално допустима обща стойност без ДДС |  |  |  | 6 000,00 |

3.3.3. Ремонт на кът за отдих м. Дендрариума

- Описателна част

Обектът се намира по направление кв. Бояна – м. Златни мостове, като предвидените ремонтни дейности са в непосредствена близост до главният път.

- Необходими мероприятия за изпълнение на обекта:

Предвижда се ремонтиране на съществуваща чешма, ремонт на съществуващ плочник и поставянето и подмяната на дървени елементи на информационно табло, пейки и пергола, с цел възстановяване и подобряване на околното пространство..

- Количествена сметка

| № по ред | Видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | м. Дендрариум |  |  |
| 1. | Ремонт на чешма при спирката (облицовка и пускане на вода) | бр. | 1 |
| 2. | Ремонт прилежащи плочници | кв. м | 80 |
| 3. | Ремонт дървени елементи (перголи, информационно табло и пейки), подмяна, лакиране | бр. | 8 |
|  | Максимално допустима обща стойност без ДДС |  |  |  | 3 020,00 |

3.3.4. Ремонт на кът за отдих кв. Драгалевци при лифтена станция

- Описателна част

Обектът се намира в периферията на кв. Драгалевци в началото на парковата територия при лифтена станция. Предвидените ремонтни дейности са в близост до асфалтов път.

- Необходими мероприятия за изпълнение на обекта:

Предвижда се почистване на пространството, ремонт на съществуващ плочник, подпорни стени от каменна зидария, подсилване основите на съществуващите перголи, смяна на дървените части на перголите и поставянето на нови маси с пейки „Витошки тип”, с цел възстановяване и подобряване на околното пространство.

- Количествена сметка

| № по ред | Видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | кв. Драгалевци при лифтена станция |  |  |
| 1. | Почистване на площадката от треви и храсти | кв. м | 400 |
| 2. | Ремонт прилежащи плочници | кв. м | 40 |
| 3. | Ремонт на подпорни стени от каменна зидария | кв. м | 15 |
| 4. | Укрепване фундаменти на метални перголи | бр. | 8 |
| 5. | Смяна дървена част на пейките на перголите | бр. | 16 |
| 6. | Изработване и поставяне на маса с пейки "Витошки тип" | бр. | 2 |
|  | Максимално допустима обща стойност без вкл. ДДС |  | 5 560,00 |

3.4. Техническа спецификация за Обособена позиция № 4 - Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица – кв. Бояна

Предмет на тази позиция е ремонт и възстановяване на алейна мрежа по Дейност 2, поддейност 2.1.2 по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и по-конкретно:

- Описателна част

Туристическа алея с. Бистрица - кв. Бояна е с дължина 12,5 км и ширина 1,5-3м. Трасето в по-голямата си част е с минимален наклон и няма наличие на сериозни нарушавания на профила му. По дължината на трасето се редуват участъци, които се водят тип алеи и участъци тип горски пътеки.

Тип „алея”: 0-ви ÷ 2055-ти; 3300-ти ÷ 3450-ти, ; 7540-ви ÷ 7870-ти;  7880-ти ÷ 8085-ти; 8550-ви ÷ 8720-ти;  0/2-ти ÷ 3760/2-ти; (0/2- индекс за вторият участък от Природозащитен център до кв. Бояна)

Тип „горска пътека”: 2055-ти ÷ 3300-ти; 3450-ти ÷7540-ти, 8183-ти ÷ 8550-ти.

В участъците определени като алеи са предвидени дейности за възстановяване на бордюри и настилки. В участъците от алеите, които са с по-голяма широчина (над 2м) няма значителни нарушения на профила им, като основните необходими насипвания на материали за възстановяване на настилката са в диапазона 10 до 20см. Тези участъци основно са в края на алеята при кв. Бояна (0/2-ти ÷ 720/2-ти  и 1436/2-ти ÷ 3760/2-ти). По протежение на горските пътеки е необходимо възстановяването на водостоци, дървени скари, калдъръм от местен материал и др.

Поради факта, че разглежданата отсечка, водеща се кръгова алея в ПП „Витоша“, продължава до с. Железница се предлага да се възстановят няколко водостока, мостове и дървени скари по протежение на допълнителния участък (8,1км), описани в края на подробната разбивка.

- Предвидени СМР за реализация

<1> Възстановяване на бордюри

Почистване и откриване (засипани с настилка) на бордюрите по протежение на алеята, които са с обща дължина 100 м. Изкривените на места и липсващи бордюри трябва да се възстановят качествено, като всички извадени бордюри трябва да се замонолитят в подложен бетон клас С15/20 и 10см дебелина (виж техн. спецификация). Отнетия от бордюрите пласт по преценка може да се използва за запълване на по-големите ровини в комбинация с предвидения за това материал, като се уплътнява на пластове с дебелина до 20см. По-голямата част от тази дейност е в полагането на нови бордюри 658 л. м, съгласно техническа спецификация. На места е необходимо трасето да се почисти от растителност, незакрепени солидно камъни, както и паднали дървета.

<2> Възстановяване на настилка

Основно възстановяване на настилката има в участъците тип алея, които са от 0/2-ти ÷ 720/2-ти и 1436/2-ти ÷ 3760/2-ти метър, като е възможен достъп на лека техника. Полагането на различните слоеве от настилката във всичките участъци на алеята  е съпроводено със своевременно уплътняване на всеки слой (виж техническа спецификация), като  уплътняването да става на пластове с дебелина до 20см. Общото количество за насипване с инертни материали е около 390 куб. м уплътнена маса. В участъците тип горска пътека не е необходимо насипване с инертни материали.

<3> Възстановяване на канавки

При тази позиция има три операции. Първата операция е възстановяването (изкопаване на места) на земни канавки с обща дължина от около 1545л. м. Втората част обхваща изграждането на нови канавки от готови бетонни елементи с обща дължина от около 578л. м. Третата дейност е изграждането и/или възстановяването на каменни канавки с дължина от около 70л. м. За допълнителна яснота по изграждането на тези елементи от алеята виж техническа спецификация към документацията. Възстановяването на канавките са предвидени в началото на алеята и основно в нейния край.

<4> Водостоци

Предвижда се почистване и възстановяване на 30бр. съществуващи водостока; изграждане на 38бр. нови открити водостоци от готови бетонни елементи с размери 30/30/200-300см с покритие от дървени решетки на нивото на настилката и изграждане на 6 бр. водостоци от готови бетонни елементи с размери 50/50/200-300 см с покритие от дървени решетки на нивото на настилката. Водостоците са разположени предимно в началото до 4045-ти метър, по средата - 8183-ти ÷ 8720-ти и в края на алеята 0/2-ти ÷ 3760/2-ти .

<5> Подпорна стена и други дейности

На места за предпазване на алеята от разрушаване е необходимо възстановяване и доизграждане на 100 кв. м подпорни стени от каменна зидария.

По протежение на трасето са предвидени и други дейности като възстановяване и изграждане на стъпала, мостове, дървени скари, укрепващи дървени парапети и пилони, и др.

По протежението на алеята има възможност за депониране на материали на 7 места, което значително ще улесни извършването на СМР.

- Количествена сметка

| № по ред | Разходи за строително-монтажни работи | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обект 9: Алея - с. Бистрица -кв. Бояна – (дълж. 12,5км, шир. 1,5-3м) |
| 1. | Бордюри | л. м |  |
| 1.1 | Откриване + Възстановяване на бордюри | л. м | 100 |
| 1.2 | Нови бордюри | л. м | 658 |
| 1.3 | Почистване алея | л. м | 250 |
| 2. | Настилка | куб. м |  |
| 2.1 | Възстановяване на средния слой | куб. м | 133 |
| 2.2 | Възстановяване на горния слой (щуп) | куб. м | 141 |
| 2.3 | Изкопи-комбинирани ( ръчно и с багер) | куб. м | 96 |
| 3. | Канавки | л. м |  |
| 3.1 | П-образна бетонна канавка | л. м | 578 |
| 3.2 | Възстановяване на земна канавка | л. м | 989 |
| 3.3 | Възстановяване на каменна канавка | л. м | 70 |
| 4. | Водостоци | бр. |  |
| 4.1 | Почистване и ремонт на съществуващи каменни водостоци | бр. | 30 |
| 4.2 | Нови водостоци 50/50, открити с дървена решетка | бр. | 6 |
| 4.3 | Нови водостоци (малки Н30), открити с дървена решетка | бр. | 29 |
| 5. | Подпорни стени | кв. м |  |
| 5.1 | Изграждане на подпорна стена от каменна зидария | кв. м | 100 |
| 6. | Кътове за отдих | бр. |  |
| 6.1 | Ремонт на кът за отдих, маси, чешми | бр. | 3 |
| 6.2 | Ремонт на кът за отдих с пергола | бр. | 1 |
| 7. | Мостове | л. м | 44 |
| 7.1 | Нови мостове - 5бр. | л. м | 32 |
| 7.2 | Възстановяване на съществуващи мостове - 4бр. | л. м | 24 |
| 8. | Стъпала | бр. | 10 |
| 8.1 | Възстановяване на гранитни стъпала | бр. | 1 |
| 8.2 | Нови гранитни стъпала | бр. | 20 |
| 9. | Дървени скари | л. м |  |
| 9.1 | Нови дървени скари | л. м | 86 |
| 10. | Укрепване на бряг | л. м |  |
| 10.1 | Укрепване на бряг с дървени пилони по детайл | л. м | 14 |
| 11. | Калдъръм | кв. м |  |
| 11.1 | Възстановяване на калдъръм | кв. м | 210 |
| Максимална допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС: 146 562,40 |

Забележка:

1. Бетонни канавки е предвидено да се изработят по поръчка.

2. Количества за насипване в графа "Настилка" са посочени в уплътнени куб. м.

3.Съществуващите каменни водостоци е необходимо да се почистят и на места възстановят.

Приложение:

1. Спецификации

3.5. Техническа спецификация за Обособена позиция № 5 - Ремонт на детска площадка в м. „Белите брези”

Предмет на тази позиция е ремонт на детска площадка в района на Екостационар „Белите Брези“, в близост до Музея на совите в ПП „Витоша” по Дейност 3, поддейност 3.1 по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКАТА

- Оформяне (подравняване) на терен с размери 13/9 м.

- Изливане на бетонен пояс за основа на дървените греди.

- Изграждане на подпорна стена (рамка) на площадката от объл обелен дървен материал с диаметър 20-25 см, застъпени по подходящ начин (пример – къщи от дърво), подобно на съществуващата сграда на екостационара, като гредите е необходимо да са здраво свързани с бетонния пояс.

- Поставяне на хидроизолационна мушама от 2мм за предпазване на дървото.

- Изграждане на дренаж от три страни на площадката и подравняване с пръст.

- Обособяване на пейки от масивна дървесина (талпи).

- Обработка (двукратно) повърхността на дървената част с лак (цвят – по препоръка на възложителя).

- Подраняване отвътре на площадката, полагане на геотекстил и насипване с пясък (25-30 см) до ниво бетонови основи.

Изпълнителят трябва да се съобрази с приложената схема и „Изисквания за видовете работи и материалите“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКАТА

- Разполагане на детски съоръжения (4бр.) и информационни табла за деца от 3 до 12  години.

- Съоръженията трябва да са от дърво с изключение на сглобките, където е необходимо използването на метал за подсилването им, както и да са достатъчно здрави (усилени).

- Описание на видовете съоръжения:

1. Детска люлка-клатушка

Описание:

| Модел |  |
| --- | --- |
| Възрастова група | 3-12 год. |
| Максимална височина на свободно падане | 56 см. |
| Видове игри | Люлеене |
| Допустими настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка-20мм |
| Стандарти на които отговаря изделието | БДС EN1176-1, БДС EN1176-6 |

Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

2. Детска люлка двойна

| Описание: Люлка двойна, ниска, със седалка за деца до 3 год. |  |
| --- | --- |
| Възрастова група | до 3 год. |
| Максимална височина на свободно падане | 124см |
| Допустими настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка-20мм, дървесен чипс |
| Стандарти на които отговаря изделието | БДС EN1176-1, БДС EN1176-2 |

Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

3. Комбинирано съоръжение

Описание

| Модел |  |
| --- | --- |
| Възрастова група | 3-12 год. |
| Максимална височина на свободно падане | 85 см. |
| Видове игри | Катерене, пързаляне, пазене на равновесие, провиране и пълзене |
| Допустими настилки за зоната на падане | Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка-20мм |
| Стандарти на които отговаря изделието | БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3. |

Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

4. Интерактивна стена

Описание : Дървената стойка е изработена от иглолистна дървесина с профил на елементите Ф116.

| Модел | Образователна игра "Светът на животните" |
| --- | --- |
| Възрастова група | От 1 до 6 години |
| Занимания | Познаване на животните |
| Стандарти на които отговаря изделието | БДС EN1176-1 |

- Съоръженията за детски площадки се проектират, изработват и монтират в съответствие с БДС EN1176 и изискванията на НАРЕДБА N1 от 12.05.2009 год. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Количествена сметка

| № по ред | видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обект: Детска площадка |  |  |
| 1. | Подравняване на площадката-машинно | куб. м | 10 |
| 2. | Траншеен изкоп 60/40/4500 см | куб. м | 11 |
| 3. | Бетонен пояс 30/40/4500 см | куб. м | 5,5 |
| 4. | П-образен отводнителен дренаж с филц (ø 15-60 мм) - 30/40/3500 см | куб. м | 4,5 |
| 5. | Подпорна стена/рамка на площадката от обработени дървени трупи с диаметър 20-25 см | куб. м | 6,5 |
| 6. | Пейки от обработен дървен материал (талпи - 4 см) | бр. | 3 |
| 7. | Подравняване на площадката и насипване с пясък до ниво дърво | куб. м | 35 |
| 8. | Обработка с лак на дървените части | кв. м | 100 |
| 9. | Хидроизолационна мушама-2 мм, Н-80-100 см. | л.м | 23 |
| 10. | Доставка и монтаж на детски съоръжения в съответствие със схемата/чертежа на площадката | бр. | 4 |
| 11. | Информационни табла | бр. | 2 |
| 12. | Геотекстил | кв. м | 115 |
| Максимално допустима обща стойност в лева , без ДДС - 15 000,00 |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Схема на детската площадка.

3.7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ И ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ (важи за всички обособени позиции)

1. Бетонни смеси

1.1. Изисквания

Изискванията за приготвяне, транспортиране и доставяне на бетонни смеси се определят в БДС EN 206 -1.

1.2. Приготвяне (смесване) на бетона

Бетонът трябва да бъде приготвян в бетонов център, който ще осигурява равномерно разпределение на съставките, освен ако не са одобрени или наредени други алтернативни методи.

Ако има писмено съгласие от страна на Възложителя за ръчно забъркване, то трябва да бъде извършено върху водонепропусклива площадка по начин, който осигурява равномерно разпределение на материалите. Смесването продължава докато се получи хомогенна смес с необходимия състав.

Ръчно приготвяне на бетона се извършва при условията, регламентирани в БДС 4718.

1.3. Полагане на бетона

Бетонна смес трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража. При полагане бетонът не трябва да пада от височина по-голяма от 1,5м. В такива случаи за подаване ще се използват улеи или тръби.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- Почиства се кофража и армировката;

- Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката;

- Почиства се скалната основа;

- Почиства се и се навлажнява старият пласт бетон;

- Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът.

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:

- Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди;

- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се допускат;

- Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия;

- Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз;

1.4 Бетон и климатични условия

Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури качество на бетоновите работи и на произведените конструкции и елементи, като отчита вредното влияние на ниски (под +5˚С) и високи (над +35˚С) температури на въздуха през деня и нощта, както и такива от студ, сняг и лед.

1.5.	Контрол при изпълнението

Системния контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща:

- Качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките, а също така и условията за тяхното съхранение;

- Работата на дозиращите и бетоносмесителните устройства при бетонното стопанство;

- Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване;

- Физико-механичните-показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и др;

- Грижите за бетона след неговото полагане;

- Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции.

1.6.Приемане

При приемането на завършените монолитни бетонни или стоманобетонни конструкции, или при междинното приемане на части от тях се установява:

- Качеството на бетона по отношение на якостта, а при необходимост на мразоустойчивост, водоплътност и други показатели;

- Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на армировката;

- Геометричните размери, очертания и форма, а също и наличието на необходимите отвори, канали и други, съобразно с проекта;

- Точността на бетонираните свързващи части;

- Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави;

- Разположението на съоръжението в план и по височина.

2. Дървени елементи и конструкции

2.1. Видове дървен строителен материал

Дървеният материал се произвежда съгласно изискванията на следните стандарти:

- БДС 427-90 - Материали фасонизирани от иглолистни дървени видове. Греди, бичмета, летви;

- БДС 17097-85 - Дъски от иглолистни дървени видове;

- БДС 384-76 – Шперплат.

2.2. Изискване към обработката на дървесината:

2.2.1. Основно изискване към използваната дървесина за направата на съоръжения от дърво на територията на ПП „Витоша“ е да бъде импрегнирана по метода „чрез вакуум - високо налягане”, осигуряващ защита на дървесината от 15 до 30 години (импрегниране в автоклав - клас 4 – кафява импрегнация) в случаите на контакт с атмосферни условия и 60 години при закрити конструкции (импрегниране в автоклав - клас 1 и 2).

2.2.2. Дървесината преди импрегниране трябва да бъде с влажност не повече от 25%.

2.2.3. Дървесината не трябва да бъде заразена с плесени или гъби преди импрегниране.

2.2.4. Консервантът трябва да отговаря на всички изисквания, касаещи екология, здраве и безопасност.

2.2.5. Основно изискване към използваната дървесина за направата на съоръжения от дърво на територията на парк Витоша е същата да бъде импрегнирана по метода „чрез вакуум - високо налягане”, осигуряващ защита на дървесината от 15 до 30 години / импрегниране в автоклав - клас 4 – кафява импрегнация.

На импрегниране следва да се прилагат само окончателно изработени и подготвени за монтиране дървени елементи. В случаите на дообработка на място на детайли - зарезки, снаждания, възлови и други съединения е необходимо те да бъдат дообработени с импрегнант на място.

Огнезащитната обработка на дървените носещи конструкции се свежда предимно до конструктивни мерки, а в някои случаи се прилагат и химически средства.

Във всички случаи при работа с импрегниращи и противозапалителни химически материали трябва да се спазват указанията за охрана на труда.

Видът, качеството на материала, размерът и броят на разните видове съединителни средства трябва да бъдат указани в работните чертежи.

Контрол на изпълнението

Скритите работи подлежат на междинно приемане, за което се съставя акт или протокол. Такива са:

- работи по изготвянето на дървените носещи конструкции или на техните елементи, които в процеса на изпълнението се закриват от други работи по конструкцията;

- работи по предпазването на дървени носещи конструкции срещу загниване и дърворазрушаващи насекоми – Приложение сертификат от обработката на материала;

- работи по предпазването на дървени носещи конструкции от горене.

3. Бояджийски работи

3.1. Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали.

При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др.) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в лицензирани лаборатории или се отказват (сменят се с годни).

3.2.Изпълнение на бояджийските работи:

Не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

- В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°С при пряко сгряване от слънчеви лъчи;

- По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените;

- При силен вятър (над 5 м/сек).

При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, съдържащи органични разтворители. Не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

3.3 Приемане на бояджийските работи

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Приемането на боядисаните дървени подове (дюшемета) се извършва не по-рано от 10 дни след нанасяне на последния пласт боя или лак.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

- Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон;

- Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка;

- По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм;

- Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да нямат видими фуги;

- Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположение равномерно, според изискванията на проекта;

- Фладерно-боядисаните повърхности трябва да имат структура, която да отговаря на имитирания вид дърво или мрамор, съгласно проекта;

- Декорираните повърхности с валяци, шаблони и др. трябва да имат еднороден рисунък. Не се допуска наличието на пропуски, петна, пресичане на линии.

4. Заваръчни работи

Извършва се в следната последователност:

- проверка годността на заваръчния апарат;

- проверка стойността на заваръчната верига и настройването и, в зависимост от вида и дебелината на материала, който се заварява;

- избор на подходящия вид електроди (извършва се от изпълнителя или технолога);

- изпробване на първична мостра;

- допълнителна настройка (при необходимост) и преминаване към същинско заваряване;

- проверка на качеството: извършва се визуално от изпълнителя и от техническия ръководител периодично.

5. Зидарски работи

Изпълнението на зиданите конструкции се извършва в съответствие с проектната документация за вида и размера на зидовете; вида и качествата на зидарийните тела и разтвора, на детайлите за превръзките на редовете и за връзките на зиданите с носещите конструкции и помежду им.

Преди изпълнението на тухлените зидарии се вземат бележки от работния чертеж, оразмеряват се помещенията и зидовете, съгласно проектната документация; пренасят се нужните материали при зидането, подреждат се тухлите на банки до работното място, пребъркват се и се обогатяват разтворите с цимент, очукват се тухлите при нужда. Изпълнението на зидарски работи в зимни условия се допуска да се извършва при средно денонощна температура не по-ниска от -5 °С при спазване на предписанията в проекта.

6. Покривни работи

Преди започване на покривните работи трябва да е завършено бетонирането на последната (покривна) плоча на сградата и достигната 75% от проектната якост. До завършването на дъсчената обшивка трябва да са изведени на покрива всички комини, вентилационни тръбопроводи и мълниезащитната инсталация.

Направата на покривната конструкция включва направата на лежаща дървена конструкция от гредоред, пароизолация, топлоизолация и дъсчена обшивка. Окончателното покритие (хидроизолация битумни керемиди или керамични керемиди) е елемент на друга инструкция и се изпълнява по договор с доставчик.

7. Мазачески работи

Преди започване на мазаческите работи трябва да са завършени основните видове строително монтажни и покривни работи на сградата, в това число да бъдат завършени и изпитани всички инсталации (ВиК, ОВ, Ел. и др.)

Мазилките се изпълняват по етажно по технологичен ред в съответствие с графика на обекта. Дебелината на пластовете на мазилката, ако не е посочена в проекта, не трябва да превишава за еднопластова мазилка 25 mm.

Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и втвърдяването на предишния.

Преди изпълнение на мазилката се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху замръзнали или мокри места.

Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

8. Армировъчни работи

Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на армировъчни работи, трябва да съответстват на предписаните в проекта и да притежават сертификати. В случаите, когато няма сертификат, да се прилагат лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за .употреба.

## 9. Кофражни работи

Основните осови и нивелачни репери на строителната площадка се предават с акт по образец. Разположението на реперите трябва да се избира така, че те да остават видими при изпълнението на СМР и да не се увреждат.

Изпълнението на кофражите и скелето трябва осигурят поемането на предвидените в проекта постоянни товари без опасност за работниците и от авария на конструкциите. Те трябва да осигуряват предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече изпълнени носещи конструкции.

10. Довършителни работи

Преди започване на довършителните работи трябва да са завършени всички СМР и покривни работи на сградата/съоръжението, в това число да бъдат завършени и изпитани всички инсталации (ВиК, отопление, осветление и др.)

Довършителните работи се изпълняват в следния ред: шпакловъчни работи, замазки, дърводелски и облицовъчни работи.

Вътрешните работи се изпълняват при температура по-висока от 10 °С, а относителната влажност - не повече от 70%. Температурата се измерва до външните стени на височина 0,5 м от пода.

Забележка: всички видове съпътстващи работи като кофражни, армировъчни, зидарски, покривни и други довършителни да бъдат изпълнени съгласно БДС.

Общи изисквания:

- Техническата спецификация е неделима част от документацията за участие в процедурата, наред с договорните условия и техническите проекти. Спецификацията е предназначена да развие и поясни изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора.

- Почистване на строителната площадка. След приключване на строително –монтажните работи (СМР) и преди организиране на процедурата за установяване годността на обекта, строителната площадка трябва да бъде почистена, а околното пространство – задължително възстановено.

- Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания по време на строителството, както и да съдейства при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, представяне на проби и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. изпълнителят трябва да дава незабавно копия от тях на Възложителя и да прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР.

- Снимки. От изпълнителя се изисква да предоставя на Възложителя веднъж месечно или при приключване на отделен етап на СМР качествени снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителните работи (при започване, при характерни етапи от строителството и при приключване на строителството).

- Табели. От изпълнителя се изисква да монтира и поддържа на обекта табела, указваща името на проекта и съфинансиращите институции, с текст и размери според изискванията на ЗУТ и договорните условия, и съгласно Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, достъпни на интернет адрес:

http://demo1.icygen.com/mosv/public/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf .(Приложимо за всички обособени позиции)

- Да не се допуска замърсяване на терена с остатъци от цимент или други отпадъчни продукти.

# 3.8. Организация на работата и приемане на резултатите от изпълнението на договора (за всички обособени позиции)

## 1. Организация на работа

- Линеен график на изпълнението

За изпълнението на поръчката е необходимо участникът да изготви линеен график за изпълнението на строително – монтажните работи, реализируем с целите на поръчката. Графикът може да съдържа подготвителни дейности, реализация и заключителна част. При необходимост преди започване на СМР може да се представи нов актуализиран график за изпълнението им. Графикът се предава на възложителя в 10 десет дневен срок след сключване на договора.

- Условия за изпълнението на СМР.

При извършването на СМР да се прилагат изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му.

- Документация за материалите и доставките

Задължителни документи, придружаващи доставките на материали са:

- сертификати за качество на материалите;

- декларации за съответствие на вложените строителни материали, машини, електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ;

- Общи документи:

- При започване на работа Изпълнителят трябва да представи Заповед за работа, списъци на персонала, включващи отговорни ръководители, изпълнители на работа, членове в състава на бригадата.

- График за изпълнение на строително-монтажните работи.

## 2. Приемане и измерване на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи

### Мерни единици

Работите се измерват в единици както е посочено в позициите на Количествените сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.).

Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествените сметки и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.

### Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на СМР.

Представители на Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да изготвя през време на работата Акт за скрити СМР (приложение 12 към наредба № 3 от 31.07.2003г. ).

Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове СМР може да става само и единствено след предварително съгласуване и одобрение с Възложителя.

### Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи.

След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи:

- Актове или протоколи Образец 19 на Възложителя за изпълнените работи;

- Подробна количествена сметка за изпълнените работи.

3.9. Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните изисквания:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя. За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно. При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба.

3.10. Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Общи изисквания

Работодателите могат да назначават лица – работници и служители, които отговарят на изискванията на кодекса на труда, а в случаите, когато се изисква – да са минали медицински преглед, да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа. Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са подсигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла. Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа, да са в изправност и да са обезопасени. Подходите, проходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и др. да се осигуряват на не по малко от 1,0 м извън габарита им с предпазни подове, предпазни козирки и др. годни да понесат статичен товар най-малко 2,5 кг/кв. м Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се обозначават със знаци по Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. Строителните и монтажните работи в близост до откоси на изкопи да се извършват след проверка от техническия ръководител на строежа за сигурността им срещу срутване и обезопасяването им.

При работа с материали, отделящи пожаро – или взривоопасни пари или газове, се забранява пушенето, ползването на открит огън, на нагревателни уреди и транспортни средства без искроуловители и на инструменти, при работата на които могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения, на които степента на защита не отговаря на класа на помещението или околната среда. Изпълнението на всички видове работи на открито да се преустановява по нареждане на техническия ръководител на обекта, а в негово отсъствие – от бригадира на съответната бригада при силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж, при условия на заледени или непосипани с пясък работни площадки, при гъста мъгла, през тъмната част от денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление, както и при скорост на вятъра по голяма от 12 м/сек.

Средства за индивидуална защита

Лицата, намиращи се на работа или посещение на строителната площадка да ползват предпазни каски. Предпазни колани да ползват всички работници и специалисти, които при работа на височина се изложени на опасност от падане.

Временно електрозахранване

Кабелите за временно електрозахранване да са изолирани и закрепени на стабилни опори така, че най–ниската точка да не е на по-малко от 2,5 м над работното място, от 3,5 м над проходите и на 6 м над пътищата и местата, където преминават строителни машини.

Строителни машини

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини да имат паспорт и съответни инструкции за работа. При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, да се подават предупредителни сигнали. Видът, редът и начинът на подаване на които да се уреждат с инструкции, разработени от строителя.

Скелета, платформи, люлки и стълби

За извършване на СМР на височина се забранява ползването на скелета, платформи и люлки, за които няма паспорти от производителя с указания за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и др. Преди започване на монтаж и демонтаж техническият ръководител се задължава да провежда инструктаж по безопасност на труда с работниците, които го изпълняват.

Земни /изкопни/ работи

В зоните на подземни инсталации или съоръжения земните работи да се извършват под непосредственото ръководства и контрол на технически ръководител. Преди започване на земни и други СМР в изкопи, бригадирът да проверява състоянието на откосите и укрепването им. При наличие на пукнатини, козирки, подлежащи на свличане земни пластове или камъни, както и счупвания, деформации, или нарушена конструкция и др. на укрепването, бригадирът да забранява започване на съответните работи до осигуряване устойчивостта на откосите и укрепването им. Техническият ръководител се задължава да осигурява безопасността при влизане и излизане на лица в или от изкопа чрез поставяне на стълби и парапет.

Кофражни, арматурни и бетонни работи

Техническият ръководител да осигурява и да следи след изливането на всяка плоча и стълбищно рамо, те да бъдат обезопасени срещу падане от височина с надеждни парапети, капаци и др.

Работа на височина и покриви

Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и лични предпазни средства, като предпазни ограждения, скелета, платформи и защитни мрежи. Забранява се извършването на покривни работи по наклонени покриви, когато са овлажнени, както и при дъжд, снеговалеж, поледица, гръмотевична дейност, вятър със скорост над 10 м/сек, намалена видимост в границите на работното място, както и на изкуствено осветление.

Изолационни работи

Изолационните работи да се извършват като се спазват и съответните изисквания на:

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – при използване на газ пропан бутан.

- Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.

- Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

- Указанията на производителя на изолационните материали и изделия и инструкциите по БХПТБ за извършване на изолационните работи.

3.11. Други изисквания

1. Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Възложителят ще приеме предложени гаранционни срокове до два пъти над минимално определените в Наредба №2/31.07.2003 г.

2. Участникът избран за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора се задължава да представи валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти шеста категория за целия срок на строителството, или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице. (приложимо за обособена позиция № 1).

Наличието на застраховка професионална отговорност се доказва със заверено копие на валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането ще бъде осигурено по договор № DIR-5113326-C-010 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 г. - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”.

Общата прогнозна стойност на поръчката е: 330 772,58 лв. (Триста и тридесет хиляди седемстотин седемдесет и два и 58 ст.) лева без включен ДДС, както следва:

За обособена позиция № 1 – 111 261,60 лв.  (Сто и единадесет хиляди двеста шестдесет и един и 60ст.) лева без включен ДДС.

За обособена позиция № 2 – 37 373,58 лв (Тридесет и седем хиляди триста седемдесет и три  и 58 ст.) лева без включен ДДС.

За обособена позиция № 3 – 20 575,00 лв.  (Двадесет хиляди петстотин седемдесет и пет) лева без включен ДДС.

За обособена позиция № 4 – 146 562,40 лв.(Сто четиридесет и шест хиляди петстотин шестдесет и два и 40 ст.) лева без включен ДДС.

За обособена позиция № 5 – 15 000 лв. (Петнадесет хиляди) лева без включен ДДС.

ВАЖНО !!! В случай, че участник представи ценова оферта за съответната обособена позиция, надвишаваща прогнозната стойност посочена по-горе, или представи ценова оферта надвишаваща посочената в техническата спецификация стойност за съответния обект, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

- Условия и право на участие

- Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците

- Минимални изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците

- Условия и право на участие

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на условията предвидени в Закона за обществените поръчки и настоящата документация. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да бъде отстранен  на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.1. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

1.1.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1.1.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

В случай, че по отношение на участник бъде констатирано неизпълнение по т.1.1. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

1.2. Подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. В случай, че при изпълнението на поръчката участникът е заявил, че ще ползва подизпълнители то всеки един от тях следва да представи декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. Изпълнителите нямат право да: 1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители; 3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45 а, ал. 6.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Не е нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 47а, ал. 1–5 от ЗОП.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45а, ал. 1 от ЗОП.

1.3. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с оригинално пълномощно или заверено „вярно с оригинала” копие на пълномощно.

1.4. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП:

Чл. 47, а.1, б. „а”-„д”, т. 2, 3 и 4 от ЗОП

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,:

1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1. при които лицата по ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, 3 и 4 както и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. В случай, че подизпълнителят не отговаря на посочените условия, участникът се отстранява от участие.

Когато участникът в процедурата е обединение, горните изисквания се прилагат по отношение на всеки член на обединението.

Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 4 и т. 5 се прилагат както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец –за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

- В горепосочените случаи и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист,  декларацията се подава само от прокуриста,  в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, 3 и 4, и ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, 3 и 4 или посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, 3 и 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5 издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

1.5. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник за когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и участници за които се установи, че са свързани лица с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, горецитираната разпоредба на чл. 3, т. 8  не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в случаите по чл. 3, т. 8:

а) участникът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;

б) прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения;

За  липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

2. Минимални изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на участниците

2.1. Приложимо за обособена позиция № 1

2.1.1. Участниците следва да представят списък на изпълненото строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката. Участниците следва да имат изпълнени минимум три строителни обекта.

2.1.2. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число се изискват минимум наличието на:

| Вид оборудване | брой |
| --- | --- |
| бордови транспортни средства | 1 |
| моторни резачки | 2 |
| храсторез | 1 |
| Бобкат или комбиниран багер | 1 |

Участникът представя декларация по Образец № 5 (за съответната обособена позиция за която участва) - Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за налично оборудване/техника за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

2.1.3. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години (2011, 2012, 2013 г.), които следва да са не по малко от 7 (седем) човека, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице, в тези случаи представянето на декларацията за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години не е необходимо. В декларацията участникът посочва имената на работниците и служителите, длъжността и общия трудов стаж.

2.2. За обособена позиция № 2

2.2.1. Участниците следва да представят списък на изпълненото строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката. Участниците следва да имат изпълнени минимум три строителни обекта.

2.2.2. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години (2011, 2012, 2013 г.), които следва да са не по малко от 5 (пет) човека, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице, в тези случаи представянето на декларацията за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години не е необходимо. В декларацията участникът посочва имената на работниците и служителите, длъжността и общия трудов стаж.

2.3. За обособена позиция № 3

2.3.1. Участниците следва да представят списък на изпълненото строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката. Участниците следва да имат изпълнени минимум три строителни обекта.

2.3.2. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години (2011, 2012, 2013 г.), които следва да са не по малко от 5 (пет) човека, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице, в тези случаи представянето на декларацията за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години не е необходимо. В декларацията участникът посочва имената на работниците и служителите, длъжността и общия трудов стаж.

2.3.3. Участникът трябва да разполага с високо проходимо колесно превозно средство (един брой) за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

Участникът представя декларация по Образец № 5 (за съответната обособена позиция за която участва) - Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за налично оборудване/техника за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

2.4. За обособена позиция № 4

2.4.1. Участниците следва да представят списък на изпълненото строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката. Участниците следва да имат изпълнени минимум три строителни обекта.

2.4.2. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години (2011, 2012, 2013 г.), които следва да са не по малко от 7 (седем) човека, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице, в тези случаи представянето на декларацията за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години не е необходимо. В декларацията участникът посочва имената на работниците и служителите, длъжността и общия трудов стаж.

2.4.3. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число се изискват минимум наличието на:

| Вид оборудване | брой |
| --- | --- |
| бордови транспортни средства | 1 |
| моторни резачки | 1 |
| храсторез | 1 |
| Бобкат или комбиниран багер | 1 |

Участникът представя декларация по Образец № 5 (за съответната обособена позиция за която участва) - Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за налично оборудване/техника за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

2.5. За обособена позиция № 5

2.5.1. Участниците следва да представят списък на изпълненото строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката. Участниците следва да имат изпълнени минимум три строителни обекта, поне един от които включва ремонт и/или изграждане и/или монтаж на съоръжения за спорт и развлечение.

2.5.2. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години (2011, 2012, 2013 г.), които следва да са не по малко от 5 (пет) човека, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице, в тези случаи представянето на декларацията за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години не е необходимо. В декларацията участникът посочва имената на работниците и служителите, длъжността и общия трудов стаж.

Относно изискването за изпълнено строителство (важи за обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5 ):

За доказване изпълнението на изискването за изпълнено строителство участникът представя списък на строителството изпълнено през последните 5 /пет/ години – Образец № 4. В списъка следва да бъдат посочени/ към списъка следва да бъдат представени и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималното изискване за технически възможности се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

За трети лица може да бъдат посочените подизпълнители и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Важно!!! В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция за която е поставено изискване за наличие на изпълнени обекти в областта на строителството (обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5), то е достатъчно да има изпълнени минимум три обекта за строителство.

Участникът може да предложи в офертата си едни и същи лица (работници) по отделните обособени позиции.

РАЗДЕЛ V

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ (важи за всички обособени позиции)

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта" и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.

Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка на обективни критерии, като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител.

Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО):

Показатели:

Ц - Цена за изпълнение: тежест 40

Т – Техническо предложение: тежест 60

Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на коефициентите Ц и Т.

Комплексна оценка (КО) = Ц + Т

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100.

Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва:

Ц – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест - 40 т.

Оценката се получава по формулата

Ц  =      минимална предложена цена       х 40

цена, предложена от участника

Оценката по показателя Ц се определя на базата на предложените цени – обща цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката.

Т – Техническо предложение – тежест 60 т.

Оценката се получава по формулата

Т = (Т1+Т2+Т3) х 60

100

| Показател | Точки | Условия за получаване |
| --- | --- | --- |
| 1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Техническото предложение – Т1 | максимално 30 точки | При пълно и детайлно описани организация, план за работа с описание на разпределение във времето на техническите и човешките ресурси за всички етапи за изпълнението на строителството - 30 т. При пропуски и непълно описание на организацията и плана за работа – 15 т. |
| 2. Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2 | максимално 30 точки | При прилагане на показател Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете, участникът ще получи 30 т., когато са описани конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на рисковете и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства: - участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента им на въздействие върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договора; - участникът е предложил ефективни мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от рисковете. Планирани (посочени) са конкретни и относими похвати (способи), посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така, че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите включени в предмета на договора. - участникът е предложил да въведе ефективни контролни дейности, като всеки един риск (от посочените по-долу) е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск При прилагане на показател Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете, участникът ще получи 15 т., когато частично са описани конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на рисковете и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства: - участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове, но формално (бланкетно) е оценил и предвидил степента им на въздействие върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договора; - участникът е предложил мерки и контролни дейности за предотвратяване и/или управление на дефинираните от него аспекти от рисковете. Планирани (посочени) са похвати (способи), които не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на рисковете, респ. последиците от настъпването им. При прилагане на показател Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете, участникът ще получи 1 т., когато в техническото предложение се съдържа само общ ангажимент за справяне с рисковете, идентифицирани от възложителя. |
| 3. Предложена програма за мерки за опазване на околната среда – Т3 Фактори, влияещи на оценката: Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, шум, прилежащата инфраструктура, растителност и др.) – в тази част от офертата всеки Участник следва да направи описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки и характеристики, свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението на предмета на договора. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда. Конкретни елементи от компонента опазване на околната среда и мерки за опазване на околната среда са: превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване; използване на специализирани покрития за защита замърсяване на въздуха; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха; ограждане на обекта | максимално 40 точки | Участникът получава 40 точки в случай, че в техническото му предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - участникът е предвидил конкретни мерки за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха, включително емисии на вредни газове. - участникът е предвидил обхватни мерки за ограничаване на шума по време на изпълнение на строително-ремонтните работи. - участникът е предвидил конкретни и адекватни мерки за опазване на околната среда, биоразнообразието, прилежащата инженерна инфраструктура, както и на преминаващите хора и съседни имоти; Участникът получава 10 точки в случай, че в техническото му предложение е обърнато внимание само на някой от факторите, и/или е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Развити са само част от конкретните елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати от проекта. - Участникът е предложил мерки и елементи за опазване на околната среда, но не е обхванал всички, изброени от възложителя; |

Важно! В случай, че в техническата си оферта, участник разпише предложението си за изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в настоящата методика за оценка и в документацията за участие като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от процедурата.

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, като всеки един член попълва и подписва таблица за индивидуална оценка. Средноаритметичният брой получени точки за всеки един участник се отразяват в таблица за обща техническа оценка.

Участникът предлага подход и план за работа и организация на изпълнение, като под „пълно и детайлно" се разбира точно съответствие между изготвения подробен Линеен график и описанието на технологичната последователност на всички строителни процеси, включително и подготвителните строителни дейности, които се включват в съответните операции. Задължително се посочват срокове за изпълнение на предвидените етапи в строителството на обекта, редът на извършване на строителните и монтажни работи, методите на изпълнение на главните видове СМР, всички мероприятия от подготвителния период, основните материали за изпълнение на поръчката и не на последно място посочване на броя на работниците по специалности и тяхната заетост по време на изпълнение на обекта, съгласно график на работната ръка и описание на необходимата механизация. При разработване на организацията и плана за работа, всеки участник може да предложи оптимизиране на строителните процеси, съгласно внедрени и доказани на практика методи за изпълнение, но неотчетени в документацията, които могат да доведат до намаляване на себестойността на проекта, при гарантиране на качествено и срочно изпълнение.

Като „пропуски и непълно" описание на подход и план за работа и организация на изпълнение се счита разминаване при някои СМР между изготвения подробен Линеен график и описанието на технологичната последователност на всички строителни процеси, включително и подготвителните строителни дейности, които се включват в съответните операции, както и пропуски или непосочване на следните данни:

1. срокове за изпълнение на предвидените етапи в строителството на обекта;

2. редът на извършване на строителните и монтажни работи;

3. методите на изпълнение на главните видове СМР;

4. мероприятия от подготвителния период;

5. посочване на броя на работниците по специалности и тяхната заетост по време на изпълнение на обекта, съгласно график на работната ръка;

6. описание на необходимата механизация.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора:

1. Времеви рискове (закъснение в началото на започване на работите; изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта).

2. Рискове от възникнали непредвидени загуби по време на изпълнението на дейностите – кражба и похабяване на материали, поражения от атмосферни влияния и климатични промени.

3. Липса/недостатъчно съдействие, координация и/или информация от страна на други участници в строителния процес (възложител, доставчици или основни материали за изпълнението, ресурс на други физически или юридически лица при изпълнението на поръчката и т.н.)

4. Промени в законодателството на България или на Европейския съюз (ЕС); промени в изискванията на ОПОС във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с възложителя.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

Участникът следва да опише организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, включващи:

1. Строително предложение

(Строителното предложение трябва да съдържа описание на строителните и монтажни работи и линеен график за изпълнение на поръчката.)

2. Организация за изпълнение на поръчката и план на работа

(да се опише предвидената организация на работа при изпълнение на поръчката, технологична последователност на процесите, трудови и технически ресурси и тяхното разпределение във времето, предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете)

3. Мерки за опазване на околната среда

(Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството, и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия)

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка.

1.В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приеме за икономически най-изгодна офертата, в която се предлага най-ниска цена.

2.При условие, че и цените са еднакви, комисията ще сравни оценките по показателя с най-висока относителна тежест и ще избере офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

3.При условие, че комисията не може да определи изпълнител по реда на т.1 и т.2, ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

РАЗДЕЛ VI

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Съдържание

- Общи условия за подготовка и представяне на офертите

- Изискуеми документи и окомплектоване на офертите

1. Общи условия за подготовка и представяне на офертите

1.1. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена позиция за която участва. Не се допуска представяне на варианти в офертите.

1.3. Настоящата обществена поръчка съдържа пет обособени позиции, поради което участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем на работите обект на поръчката за съответната обособена позиция, за която участват. Всеки участник има право да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

1.4. При подготовката на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта означава, че участникът приема изцяло всички общи и специални правила, определени в настоящата документация. Поставянето на различни условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

1.5. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по документацията за участие до изтичането на срока на нейното получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането. Разяснението се изпраща до всички участници, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията се публикуват на интернет-страницата на възложителя http://www.park-vitosha.org/. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се получава от други участници. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни,  възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

1.6. Представената оферта трябва да има срок на валидност 180 дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. При удължаване срока на валидност на офертата, съгласно чл. 58, ал. 3 от ЗОП и при съгласие на участник да удължи срока на валидност на офертата си, то той следва да удължи и срока на банковата си гаранция до новия срок на валидност на офертата.

1.7. Възложителят има право (по собствена преценка), по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или настоящата документация, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

1.8. За да бъде разгледано искането от заинтересовано лице, същото следва да е изпратено в преклузивния законов 10-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани.

1.9. В случай че искането се прави от заинтересовано лице и е свързано с осигуряване на законосъобразност на процедурата, същото следва да обоснове и мотивира в предложението си конкретното несъответствие, което води, според него, до незаконосъобразност на процедурата, като посочи и точната правна норма, на която се позовава.

1.10. Всяко конкретно искане се преценява самостоятелно от възложителя, като изцяло в неговата оперативна самостоятелност е дали да извърши или не съответното изменение.

1.11. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки, в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. В случай че промените засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката, в решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

1.12. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са изцяло за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

1.13. Офертата трябва да бъде изготвена и представена на български език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените случаи, преводът трябва да бъде официален по смисъла на ЗОП. При несъответствие с това изискване се счита, че съответният документ не е представен.

Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

1.14. Всеки участник преди изготвяне на офертата и ценовото предложение задължително се запознава с изходните данни предоставени от Възложителя. Непознаване на условията на техническата спецификация или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник.

2. Изискуеми документи и окомплектоване на офертите.

Общи  изисквания към представяните документи.

Всички документи, които участникът представя като копия трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис на лицето/та, представляващи участника и печат, ако участниците разполагат с такъв. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, посочени в документа за регистрация или упълномощени за това лица. При подписване от упълномощени лица е необходимо представянето на пълномощно за изпълнение на такива функции. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образeцa на банковaтa гаранция за изпълнение на договора, като възложителят ще приеме всяка една банкова гаранция, която съдържа еквивалентни или по-благоприятни за възложителя условия от тези по образеца. Ако офертата не е представена по дадените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на участника ще бъде отстранена след прилагане на разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.

Разпределение и съдържание на офертите.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Информацията има следният вид:

Дирекция на Природен парк „Витоша”
с адрес: гр. София,

ул. „Антим I” № 17

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

ОБЕКТ: СМР

# ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, изграждане на Размножителен център за редки видове и възстановяване и адаптиране на специализирани маршрути и съоръжения предназначени за хора с увреждания в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за обособена позиция №...

Офертата е подадена от:______________________________________________
                                                                    наименование на участника
С адрес за кореспонденция:_________________________________________________
Телефон: _______________________________________

Факс: __________________________________________

електронен адрес:________________________________

Пликът съдържа минимум три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки от които да има следното съдържание, посочено по-долу:

2.1. Плик №1 – върху него се изписва „Плик №1” с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” и наименованието на участника. Пликът съдържа следните документи:

    - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан  от участника (образец № 1);

    - Представяне на участника, което включва:

- Оферта за участие изготвена по образец № 2, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП и срок на валидност на офертата. Когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец участниците следва да посочат единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участникът е физическо лице – Име, ЕГН, адрес и др. Когато участникът е обединение изисканата информация се представя за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, в т. 3 от оферта – образец № 2 се попълва таблицата, като се посочва: наименование на подизпълнителите, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП – образец № 3. Декларацията се представя подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се представя и от подизпълнителите в частта за чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията на  чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”  и ал. 2, т. 4 и 5 от ЗОП, в случаите, в които участникът е юридическо лице, се прилагат за лицата по смисъла на чл.47, ал. 4 от ЗОП. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.

    - При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

    - Изисквания за технически възможности и/или квалификация на участника, както следва:

2.1.4.1. Доказателства за технически:

- Списък на строителството изпълнено през последните 5 /пет/ години – Образец № 4. В списъка следва да бъдат посочени/ към списъка следва да бъдат представени и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

- Декларация (свободен формат на текстово оформяне) за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години /2011, 2012, 2013 г./, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице, в тези случаи представянето на декларацията за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години не е необходимо (приложимо за всички обособени позиции).

- Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП по образец № 5 за налично оборудване/техника за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. (приложимо за обособени позиции № 1, 3 и 4).

    - Декларация по образец № 6 по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларацията се представя от участника, включително и от подизпълнителите, ако има такива. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.

    - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП – по образец № 7, относно приемане на условията на проекта на договор.

    - Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – образец № 8.

    - Декларация за запознаване с мястото на извършване на строително-монтажните дейности по образец № 9 (приложимо за всички обособени позиции)

    - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – по образец № 10.

    - Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, същата трябва да съдържа данните и условията от образец № 11 и да е приложена в оригинал.

    - Пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. За обединението не се прилага документ за регистрация.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по  чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

По своя преценка участникът може да представи и други допълнителни документи, доказващи техническите възможности и професионална квалификация.

В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства.

Участниците представят толкова плика „Документи за подбор”, за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва да е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

2.2. Плик № 2 - върху него се изписва „Плик № 2” „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА, в който се поставя техническото предложение с посочен срок за изпълнение на поръчката. В случай, че е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Образец № 13) – оригинал при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.

Участникът следва да опише организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, включващи:

1. Строително предложение

(Строителното предложение трябва да съдържа описание на строителните и монтажни работи и линеен график за изпълнение на поръчката.)

2. Организация за изпълнение на поръчката и план на работа

(да се опише предвидената организация на работа при изпълнение на поръчката, технологична последователност на процесите, трудови и технически ресурси и тяхното разпределение във времето, предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете)

3. Мерки за опазване на околната среда

(Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството, и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия)

Участник, който не е съобразил техническата си оферта с горните изисквания ще бъде предложен за отстраняване от процедурата.

Участниците представят толкова плика „Предложение за изпълнение на поръчката" за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

2.3. Плик № 3 – върху него се изписва „Плик № 3” “Предлагана цена” и НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА. В този плик се поставя Ценовата оферта на участника за съответната обособена позиция за която подава оферта – по образец № 14, както и приложение към ценовата оферта по образец, съдържащо единичните цени за изпълнение на поръчката посочени в Количествено стойностните сметки.

Забележка. Извън Плик 3 „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен ДДС.

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

При остойностяване на количествената сметка, участникът следва да се придържа точно към посочените в настоящата документация видове и количества СМР. При неспазване на това изискване, офертата му ще бъде предложена за отстраняване поради несъответствие с изискванията на Възложителя.

При разлика между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е налице разлика в сбора между единичните цени и крайната цена за изпълнение на поръчката.

В случай, че участник представи ценова оферта, надвишаваща прогнозната стойност за съответната обособена позиция, или представи ценова оферта надвишаваща посочената в техническата спецификация стойност за съответния обект, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участниците представят толкова плика „Предлагана цена" за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

РАЗДЕЛ VII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Съдържание

- Предаване и получаване на офертите

- Разглеждане на офертите

- Отстраняване от участие

- Оценяване на офертите

- Отваряне на ценовите предложения

- Окончателна оценка и класиране на офертите

- Сключване на договор за обществена поръчка

- Гаранции

- Изчисляване на срокове

- Етични клаузи

- Комуникация между възложителя и участниците

- Други указания

1. Предаване и получаване на офертите:

1.1. Офертите се приемат на адреса посочен от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

1.2. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

1.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава картонче с входящ номер.

1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, не се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си по реда посочен за подаването й.

1.6. В случай, че в срока за получаване на оферти няма постъпили оферти или е получена само една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите.

1.7. Когато се установи, че първоначално определеният срок за получаване на оферти е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение, Възложителят удължава този срок.

1.8. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в електронната страница на АОП.

2. Разглеждане на офертите

2.1 Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока за приемане на офертите.

2.2 Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на минимум три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1 и оповестява документите и информацията, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

2.3 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.

2.4 Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

2.5 След извършването на горните публични действия комисията продължава работата си в закрито заседание. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В горепосочените случаи Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

3. Отстраняване от участие.

Комисията предлага за отстраняване участник, който:

## 3.1. не е представил някой от документите или информация по чл.56 от ЗОП и посочените в обявлението или в документацията за участие, в указания вид и форма;

## 3.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.1. или ал.5 от ЗОП или посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2;

## 3.3 е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

## 3.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.

3.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при наличие на условията по чл.39, ал.2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-дневен срок по надлежния ред.

4. Оценяване на офертите.

След като разгледа представените документи в плик №1 и провери съответствието на представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са предложени за отстраняване. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват всички показатели с изключение на финансовите показатели.

# 5. Отваряне на ценовите предложения.

След като разгледа офертите и извърши оценка по реда на т. 4, комисията пристъпва към отваряне пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съответстват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.

Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на официалната си интернет страница. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.

Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. След това пристъпва към публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и продължава своята работа в закрито заседание.

Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дин след получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

6. Окончателна оценка и класиране на офертите.

Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с методиката от настоящата документация. На първо място се класира участникът, чието предложение е получило най-голям брой точки при оценяването му за съответната обособена позиция.

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението се посочват и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

7. Сключване на договор за обществена поръчка

7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител за съответната обособена позиция.

7.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

7.3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да бъдат в срок на валидност.

7.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение за съответната обособена позиция.

7.5. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

7.5.1. при подписване на договора не представи документ за гаранция за изпълнение;

7.5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал.10 от ЗОП.

При тези обстоятелства, както и при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да определи за изпълнител следващия класиран участник и да сключи договор с него.

Ако и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата.

7.6.Сключеният договор не подлежи на изменение освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

8. Гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на, както следва: за Обособена позиция № 1 – 1 000 (хиляда) лева, за Обособена позиция № 2 – 300 (триста) лева, за Обособена позиция № 3 – 200 (двеста) лева, за Обособена позиция № 4 – 1 400 (хиляда и четиристотин) лева, за Обособена позиция № 5 - 150 (сто и петдесет) лева, а участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да бъде със срок на валидност един месеца след изтичане на предложения гаранционен срок на СМР по съответната обособена позиция.

Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на ДПП „Витоша”:

BIC UNCRBGSF, IBAN BG85UNCR96603325124812, Уникредит Булбанк - клон Хемус

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура.

Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.

Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

# 9. Изчисляване на срокове

Сроковете, посочени в тази документацията, са в календарни дни и се изчисляват както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния;

- когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

# 10. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му.

# 11. Комуникация между възложителя и участниците

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участниците се извършва по един от следните начини:

- Лично -  срещу подпис;

- По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

- Чрез куриерска служба с обратна разписка;

- По факс;

- По електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

- Чрез комбинация от тези средства.

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес/електронен адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният представител на юридическото лице или от лицето, посочено за контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или електронен адрес или факс номер и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/електронния адрес/факса, известен на изпращача.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

# 12. Други указания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и приложимото законодателство на Република България.

При противоречие между настоящата документация с разпоредбите на Закона за обществените поръчки, правилника за прилагането му или законодателството на Република България се прилага съответния нормативен акт.

РАЗДЕЛ VIII

ОБРАЗЦИ

| Образец № 1 | Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата; |
| --- | --- |
| Образец № 2 | Оферта, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; |
| Образец № 3 | Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; |
| Образец № 4 | Списък на основното строителство сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 /пет/ години; |
| Образец № 5 | Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за налично оборудване/техника за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. (приложимо за обособени позиции № 1, 3 и 4); |
| Образец № 6 | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларацията се представя от участника, включително и от подизпълнителите, ако има такива; |
| Образец № 7 | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; |
| Образец № 8 | Декларация за съгласие за участие на подизпълнител; |
| Образец № 9 | Декларация за запознаване с мястото на извършване на строително-монтажните дейности; |
| Образец № 10 | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП; |
| Образец № 11 | Банкова гаранция за участие; |
| Образец № 12 | Банкова гаранция за изпълнение; |
| Образец № 13 | Предложение за изпълнение на поръчката; |
| Образец № 14 | Ценово предложение; |
| ПРОЕКТ НА ДОГОВОР |

Образец № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………………..”, за обособена позиция…………

_____________________________________________________

(наименование на участника)

На основание чл.56, ал.1, т. 14 от ЗОП представяме списък на документите и информация, приложени към офертата ни за участие.

| № | Съдържание |
| --- | --- |
|  | ПЛИК № 1 |
| 1 | Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (образец) |
| 2 | Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП |
| 3 | При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. |
| 4 | Доказателства за технически възможности: - Списък на строителството изпълнено през последните 5 /пет/ години. В списъка следва да бъдат посочени/ към списъка следва да бъдат представени и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; - Декларация (свободен формат на текстово оформяне) за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години /2011, 2012, 2013 г./, освен когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице, в тези случаи представянето на декларацията за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три години не е необходимо (приложимо за всички обособени позиции). - Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за налично оборудване/техника за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. (приложимо за обособени позиции № 1, 3 и 4) |
| 5 | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици |
| 6 | Декларация за запознаване с мястото на извършване на строително-монтажните дейности /приложимо за всички обособени позиции/ |
| 7 | Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП |
| 8 | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в случай, че е приложимо) |
| 9 | Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума |
| 10 | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. |
| 11 | Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника) |
|  | Други документи (по преценка на участника) |
|  | ПЛИК № 2- Техническо предложение в отделен запечатан непрозрачен плик; |
|  | ПЛИК № 3 - Ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с приложенията към него |

*Направеното от възложителя изброяване е основно и неизчерпателно. Участникът трябва да впише в списъка всички документи, които прилага към офертата си.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 2

До

ДПП „Витоша”

гр. София

ул. „Антим I” № 17

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за обособена/и позиция/и № - …………..

| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |
| --- |
| Наименование на участника Седалище и адрес на управление: Страна, код, град, община Квартал, ул., №, Телефон, факс, E-mail: |  |
| Единен идентификационен код |  |
| БУЛСТАТ |  |
| Идн. № по ЗДДС |  |
| Банкови сметки Обслужваща банка Град, клон, офис Титуляр на сметката Банкова сметка (IBAN) Банков код (BIC) |  |
| Данни за подателя /законния представител/ пълномощника: Трите имена Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет за Обособена/и позиция/и…………….и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и при условията, обявени в документацията и приети от нас.

2. Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с условията и указанията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор.

3. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще ползваме / няма да ползваме  (ненужното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете кои строителни дейности за съответната обособена позиция ще изпълнява | Дял в проценти (%) от общата стойност по съответната обособена позиция, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя |
| --- | --- | --- |

*Таблицата се попълва само в случай, че участникът ще ползва подизпълнители.

Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали писмено съгласие за участие в процедурата, които прилагаме към  настоящата оферта  и посочени в „Списък на документите в офертата”.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Заявяваме, че ако процедурата по възлагане бъде спечелена от нас, в законоустановения срок след получаване на поканата за подписване на договор ще внесем гаранцията за изпълнение в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора за съответната обособена позиция и ще представим документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, (освен когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя), както и документи съгласно условията на документацията за участие.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, ще сключим договор в законоустановения срок, а до подписването му настоящото ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от внесената гаранция за участие.

Прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата и съставляващи неразделна част от нея.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................

представляващ ________________________________

/наименование на участника/

с ЕИК____________

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

4. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

_____________________________________:                                                                                                             /наименование на участника в процедурата/

- Не е обявен в несъстоятелност.

- Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

- Няма задължения по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- Не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си.

5. Не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публични безплатни регистри и/или компетентни органи (чл. 47, ал. 9, изр. второ от ЗОП):

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (посочва се дали е налице публичен, безплатен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства и кой е той ако има такъв);

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(посочва се компетентен орган, (ако е налице такъв ) който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен служебно и безплатно  да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя)

Дата ___________2014 г.

гр....................				ДЕКЛАРАТОР: __________________

*Декларацията се представя подписана от лицата, които представляват участника. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се представя и от подизпълнителите в частта за чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията на  чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д”  и ал. 2, т. 4 и 5 от ЗОП, в случаите, в които участникът е юридическо лице, се прилагат за лицата по смисъла на чл.47, ал. 4 от ЗОП. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.

Образец № 4

СПИСЪК НА ОСНОВНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Подписаният/ата…………………………………………………..……… (трите имена)

………………………………………………………………………………………................

(данните от документа за самоличност)

в качеството си на ……………………………………..…………………………………..........

(длъжност)

на участник:…………………………………………………………………………..........……..				(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………..”, за обособена позиция №……….

Представям следния списък на строителството изпълнено през последните 5 /пет/ години:

1……………..

2…………….

3…………….

В списъка следва да бъдат посочени/ към списъка следва да бъдат представени и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/-ата......................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на....................................................................................................................................................

(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на

Директорите, упълномощено лице и др.)

на……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника/ подизпълнителя – юридическо лице)

с БУЛСТАТ/ЕИК ……………………….

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, за Обособена позиция №..........

, декларирам, че разполагаме със следното техническо оборудване и механизация, което ще използваме и ще е на разположение през целия срок на договора за изпълнение на поръчката, а именно:

|  | Описание (Вид/ Марка/ Модел) | Мощност/ капацитет | Брой | Година на производство | Име на собственика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собствени | наети |  |  |
| А) | СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ |  |  |  |  |  |

|  | Описание (Вид/Марка/Модел) | Мощност/ капацитет | Брой | Година на производство | Име на собственика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собствени | наети |  |  |
| Б) | ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |

|  | Описание (Вид/Марка/Модел) | Мощност/ капацитет | Брой | Година на производство | Име на собственика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собствени | наети |  |  |
| В) | ДРУГО ОБОРУДВАНЕ |  |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата/ 										,

/собствено бащино фамилно име /

ЕГН 				, притежаващ/а лична карта № 					, издадена на 			от 						, с постоянен адрес: 												____

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно:

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ

__________________________

Относно: процедура с предмет: „……………………………………………………………”, за обособена позиция №............

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 			2014 г.			    ДЕКЛАРАТОР: 	_________

Гр.									  /подпис/

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

* Декларацията се попълва от едно от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................

представляващ ________________________________

/наименование на участника/

с ЕИК____________

като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………………………………………..……………”, за обособена позиция №............

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Приемам условията и клаузите заложени в проекта на договора, неразделна част от документацията за участие.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/_________/____ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | _____________________ |
| Длъжност | ______________________ |
| Подпис и печат | ______________________ |

Забележка: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Образец № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................

представляващ ________________________________

/наименование на подизпълнителя/

с ЕИК____________

Във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………………..”, за обособена позиция №............

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Съгласен съм при изпълнение на горепосочената обществена поръчка представляваното от мен___________________________ /наименование на подизпълнителя/                                        да участва като подизпълнител на участника ______________________ /наименование на участника в процедурата/

- Участието на подизпълнителя ще възлиза на _______ на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката от участника.

- Конкретна част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълня като подизпълнител е както следва:______________________

- Съгласно изискванията на чл.55, ал.5 от ЗОП,  представляваният от мен подизпълнител няма да участва със самостоятелна оферта в посочената процедура.

- Представените от нас документи са подробно описани в списъка към офертата на участника и са надлежно приложени към нея. (в случай, че подизпълнителят е представил документи)

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

* Декларацията се представя само в случай, че участника ползва подизпълнител и се попълва от законният представител на всеки един подизпълнител.

## Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с мястото на извършване на строително-монтажните дейности

Долуподписаният/-ата ...............................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на....................................................................................................................................................

(длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на

Директорите, упълномощено лице и др.)

на………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника/ подизпълнителя/ член на неперсонифицирано обединение)

с БУЛСТАТ/ЕИК ……………………….

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за обособена позиция №............

ДЕКЛАРИРАМ, че:

сме извършили пълен оглед на мястото на извършване на строително-монтажните дейности, запознати сме и с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от нас предложение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Долуподписаният (ната)  ............................................................................................................  с лична карта № ............................................................., издадена на ........................................ от .................................. с ЕГН ............................................., с постоянен адрес: ............................................................................................................................................................в качеството ми на	........................................................................................................................

(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)  на  ...................................................................................... (посочете правноорганизационната форма на участника/подизпълнителя)

ЕИК ...................................................................със седалище и адрес на управление.........................................................................................- участник (подизпълнител) в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:……………………… , за обособена позиция №…………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- По отношение на участника, когото представлявам не са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... .............г.					ДЕКЛАРАТОР: ....................................

Забележка: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Образец № 11

До ....................

гр. ....................

ул. „......................” N ........

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

# за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Ние, ________________________________________________ /банка/ със седалище и адрес________________________________________ сме информирани, че нашият клиент _____________________, ще участва със своя оферта в обявената от Вас  процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за Обособена позиция №.......

В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на ............................, произтичащи от участието му в откритата процедура.

Във връзка с гореизложеното и по искане на ____________________ ние, ________________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ___________лв. (_________________), след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за заплащане, деклариращо, че __________________________-:

- е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

- е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ___________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ________ часа на _______ /дата/ искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в __________________________________ /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в _______________________________ /банка/.

Подписи:

Образец № 12

До .................

гр. ................

ул. „......................” N ........

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

# за изпълнение на договор за обществена поръчка

Ние, ______________________________________________________ /банка/ със седалище и адрес_________________________________ сме информирани, че на _______________ /дата/ между Вас,_________________ /наименование на Възложителя/, като Възложител и _______________________________________, със седалище и адрес ______________________________________ , ЕИК _______________, като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за обособена позиция №......, на обща стойност ____________________ /цифром/.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата _______________ /цифром/, /________________/словом/.

Във връзка с гореизложеното и по искане на _________________, ние, ______________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ________________/цифром/ ________________________/словом/ при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че _________________________ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до __________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до _________ часа на _____________ /дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в _____________________ /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ________________________ /банка/.

Подписи:

Образец № 13

До

ДПП „Витоша”

гр. София

ул. „Антим I” № 17

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за обособена позиция №…….

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................

представляващ ________________________________

/наименование на участника /

с ЕИК____________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за Обособена позиция №.........

1. Потвърждаваме, че ще изпълним необходимите строително-монтажни дейности, във връзка с реализацията на проекта, в съответствие с изискванията на Възложителя при точно спазване на техническата спецификация и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за такъв вид дейности.

2. Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме ангажимент да изпълним строително-монтажните дейности по Обособена позиция №...., предмет на настоящата обществена поръчката, за срок от.............. (словом) календарни дни, но не по-късно от 31.12.2014 г. Посоченият краен срок (31.12.2014 г.) за изпълнение на поръчката може да бъде удължен с решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

(в случай, че участникът предложи срок за изпълнение по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, то той ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура).

3. Задължаваме се да отстраним констатираните дефекти, във връзка с извършените строително-монтажи дейности в срок до 30 календарни дни, считано от датата на съобщаване от страна на Възложителя.

4. Предлагаме следният гаранционен срок на извършените от нас строително-монтажни дейности......... (..................словом).

(в случай, че участникът предложи гаранционни срокове под минималните, определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, то той ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура;).

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в срок в пълно съответствие с гореописаното техническо предложение.

6. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение, настоящото техническо предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

7. По показателя от методиката за оценка на офертите «Т – Техническо предложение» в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация, представете в свободен текст предложението си:

1. Строително предложение

(Строителното предложение трябва да съдържа описание на строителните и монтажни работи и линеен график за изпълнение на поръчката.)

...........................................................................................................................................................
/моля попълнете тук/

2. Организация за изпълнение на поръчката и план на работа

(да се опише предвидената организация на работа при изпълнение на поръчката, технологична последователност на процесите, трудови и технически ресурси и тяхното разпределение във времето, предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете)

...........................................................................................................................................................
/моля попълнете тук/

3. Мерки за опазване на околната среда

(Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството, и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия)

...........................................................................................................................................................
/моля попълнете тук/

*Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в настоящата документация и методиката  за оценяване на офертите.

8. Допълнителна информация:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(предоставя се по преценка на участника).

Забележка: Техническото предложение поставете в ПЛИК №2

Участниците представят толкова плика „Предложение за изпълнение на поръчката” за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 14

До

ДПП „Витоша”

гр. София

ул. „Антим I” № 17

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................

представляващ ________________________________

/наименование на участника /

с ЕИК____________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата процедура предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за Обособена позиция №......... както следва:

Общата цена на нашата оферта за Обособена позиция №........ възлиза на:

............................................ лева без включен ДДС

/словом: …...............................................………………….../.

или

.......................................... лева с включен ДДС

/словом: ………………................................................……….../.

Предложената от нас цена е формирана правилно и точно, в пълно съответствие с  Техническата спецификация на Възложителя и включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.

При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

При несъответствие между сумите без и с Данък добавена стойност, за меродавна се приема сумата без начислен ДДС.

Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни включително от датата на отваряне на офертите.

До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Декларирам, че предлаганата цена за извършване на строително-монтажните работи е в лева без ДДС/съответно с ДДС и включва всички разходи за качественото изпълнение на обществената поръчка.

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е налице разлика в сборът между единичните цени и крайната цена за изпълнение на поръчката.

* Приложение № 1 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 1;

* Приложение № 2 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 2;

* Приложение № 3 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 3;

* Приложение № 4 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 4;

* Приложение № 5 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 5;

Участниците представят толкова плика „Предлагана цена” за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

Забележка: Ценовото предложение, заедно с приложението към него поставете в ПЛИК №3

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Приложение 1

За обособена позиция № 1:

Количествено-стойностна сметка

| № по ред | Разходи за строително-монтажни работи | Единица мярка | Количество | Единична цена в лв. | Сума / лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Малко огнище |  |  |  |  |
| 1. | Изкоп за огнище и изолационен пръстен | куб. м | 1,30 |  |  |
| 2. | Изграждане на огнище от обли речни камъни + основа от бетон - труд, материали | бр. | 1 |  |  |
| 3. | Насипване с филц (дебелина 10см.)+ограждаща лента- работа, материали | куб. м | 1,30 |  |  |
| 4. | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 1 |  |  |
| 4.1 | Профилирани греди Ф 20-25см | л. м | 35 |  |  |
| 4.2 | Талпи - обработени - 7х20см | л. м | 20 |  |  |
| 4.3 | Фиксиращи метални шпилки Ф 16-20мм | бр. | 15 |  |  |
| 5. | Градински бордюр 50х18х6см | л. м | 12 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| II. | Голямо огнище |  |  |  |  |
| 1. | Изкоп за огнище и изолационен пръстен | куб. м | 2,50 |  |  |
| 2. | Изграждане на огнище от обли речни камъни + основа от бетон - труд, материали | бр. | 1 |  |  |
| 3. | Насипване с филц (дебелина 10см) +ограждаща лента- работа, материали | куб. м | 2,50 |  |  |
| 4. | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 1 |  |  |
| 4.1 | Профилирани греди Ф 20-25см | л. м | 40 |  |  |
| 4.2 | Талпи - обработени - 7х20см | л. м | 27 |  |  |
| 4.3 | Фиксиращи метални шпилки Ф 16-20мм | бр. | 15 |  |  |
| 5. | Градински бордюр 50х18х6см | л. м | 24 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| III. | Беседка |  |  |  |  |
| 1. | Изкоп за основи и изолационен пръстен | куб. м | 4,00 |  |  |
| 2. | Бетон Б20 за фундаменти | куб. м | 1 |  |  |
| 3. | Метални планки 4х50х500мм | бр. | 50,00 |  |  |
| 4. | Насипване с филц на слой от 10см | куб. м | 3 |  |  |
| 5. | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 1 |  |  |
| 5.1 | Колони 12х12х150см. | бр. | 6 |  |  |
| 5.2 | Колони 12х14х150см | бр. | 6 |  |  |
| 5.3 | Основни, носещи греди 12х12х400см | бр. | 6 |  |  |
| 5.4 | Клещи 12х6х300см | бр. | 12 |  |  |
| 5.5 | Помощни елементи 12х6х80см. | бр. | 6,00 |  |  |
| 5.6 | Основен поп 20х20х150см. | бр. | 1 |  |  |
| 5.7 | Парапет от фасонирани елементи 10х5см. | л. м | 120,00 |  |  |
| 5.8 | Профилирани дъски (5х20-25см) за маси и пейки | л. м | 30 |  |  |
| 5.9 | Профилирани, носещи елементи (10х5см) за маси и пейки | л. м | 50 |  |  |
| 5.10 | Профилирани дъски (2х15см) със застъпване за покрива | л. м | 180 |  |  |
| 5.11 | П-образна медна обшивка за носещите греди 2х13х60см | бр. | 6 |  |  |
| 6. | Градински бордюр 50х18х6см | л. м | 18 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| IV. | 9бр. Шезлонг |  |  |  |  |
| 1. | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 9 |  |  |
| 1,1 | Профилирани дървени елементи 5х7см | л. м | 135 |  |  |
| 1,2 | Профилирани дъски 2х10х60 | бр. | 234,00 |  |  |
| 1,3 | Метални профили 40х60мм за укрепване на съоръжението към основата | л. м | 31,5 |  |  |
| 2. | Изкоп за основи | куб. м | 0,72 |  |  |
| 3. | Бетон Б20 за фундаменти | куб. м | 0,81 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| V. | Пергула |  |  |  |  |
| 1. | Изкоп за фундаменти | куб. м | 0,45 |  |  |
| 2. | Бетон Б20 за фундаменти | куб. м | 0,50 |  |  |
| 3. | Метални планки 4х50х500мм | бр. | 12,00 |  |  |
| 4. | Дървено съоръжение - разходи за труд | бр. | 1 |  |  |
| 4.1 | Колони 15х15х260см | бр. | 6 |  |  |
| 4.2 | Носещи талпи 12х6х380см | бр. | 8 |  |  |
| 4.3 | Напречни талпи 12х6х340 | бр. | 22 |  |  |
| 4.4 | Допълнителни елементи 15х15х50см | бр. | 16 |  |  |
| 4.5 | Метални планки 100х100 | бр. | 32,00 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| VI. | 5бр. Перголи "Витошки тип" |  |  |  |  |
| 1. | Изкоп за фундамент | куб. м | 1,80 |  |  |
| 2. | Изграждане на бетонов фундамент | куб. м | 1,75 |  |  |
| 3. | Дървени трупи d = 8см., l = 135см | бр. | 30 |  |  |
| 4. | Дървени трупи d = 8см., l = 220см | бр. | 10 |  |  |
| 5 | Дървени трупи d = 10см., l = 135см | бр. | 10 |  |  |
| 6 | Дървени трупи d = 10см., l = 226см | бр. | 10 |  |  |
| 7 | Дървени трупи за разпънки d = 8см., l = 90см | бр. | 10 |  |  |
| 8 | Дървени трупи за облегалка - разполовени- d = 10см, l = 220см | бр. | 10 |  |  |
| 9 | Дървени трупи за седалка - разполовени- d = 30см, l = 220см | бр. | 5 |  |  |
| 10 | Дървени трупи за основа - разполовени- d = 30см, l = 70см | бр. | 20 |  |  |
| 11 | Фиксиращи метални шпилки Ф 10-12мм | бр. | 30 |  |  |
| 12 | Консумативи (пирони, шайби, гайки) | бр. | 5 |  |  |
| 13 | Разходи за труд и ДСР | бр. | 5 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| VII. | 11бр. Пейки |  |  |  |  |
| 1 | Дървени трупи за седалка - разполовени- d = 30см, l = 180см | бр. | 11 |  |  |
| 2 | Дървени трупи за основа - разполовени- рад. = 30см, l = 45см | бр. | 22 |  |  |
| 3 | Разходи за труд и ДСР |  | 11 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| VIII. | Детски площадки |  |  |  |  |
| 1 | Комбинирано детско съоръжение | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Комбинирано детско съоръжение | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Детска люлка махало | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Детска люлка махало | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ритловици вкл.укрепване | л. м | 92 |  |  |
| 6 | Изкоп и извозване на горен почвен пласт 168 м/2 x 20см | куб. м | 34 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на геотекстил | кв. м | 168 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на дървени кори | куб. м | 34 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| IX. | Площи с пясък за плажуващи |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ритловици вкл.укрепване | л. м | 56 |  |  |
| 2 | Изкоп и извозване на горен почвен пласт 79м/2 x 20см | куб. м | 16 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на пясък 79m/2 x 20см | куб. м | 16 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на геотекстил | кв. м | 79 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| X. | 2бр. Маси "Витошки тип" |  |  |  |  |
| 1 | Дървени трупи за основа за маса d = 24см, l = 76см | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Дървени трупи за маса - разполовени- d = 36см., l = 220см | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Дървени трупи за седалка - разполовени- d = 30см, l = 180см | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Дървени трупи за основа - разполовени- d = 30см, l = 200см | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Консумативи (пирони, шайби, гайки) | бр. | 2 |  |  |
| 6 | Разходи за труд и ДСР | бр. | 2 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| XI. | Алейна мрежа м. Плажа-с. Бистрица |  |  |  |  |
| № по ред | Разходи за строително-монтажни работи | Единица мярка | Количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Бордюри | л. м |  |  |  |
| 1.1 | Откриване + възстановяване на бордюри | л. м | 1226 |  |  |
| 1.2 | Нови бордюри | л. м | 326 |  |  |
| 2. | Настилка | куб. м |  |  |  |
| 2.1 | Възстановяване на средния слой | куб. м | 245 |  |  |
| 2.2 | Възстановяване на горния слой (щуп) | куб. м | 120 |  |  |
| 2.3 | Изкопи | куб. м | 7 |  |  |
| 2.4 | Почистване алея | м. л | 375 |  |  |
| 3. | Канавки | л. м |  |  |  |
| 3.1 | Бетонна канавка | л. м | 170 |  |  |
| 3.2 | Почистване на каменна канавка | л. м | 205 |  |  |
| 3.3 | Възстановяване на каменна канавка | л. м | 280 |  |  |
| 4. | Водостоци | бр. |  |  |  |
| 4.1 | Нови водостоци 50/50, открити с дървена решетка отгоре | бр. | 11 |  |  |
| 4.2 | Нови водостоци Н30, открити с дървена решетка отгоре | бр. | 2 |  |  |
| 5. | Подпорни стени | кв. м |  |  |  |
| 5.1 | Изграждане на подпорна стена от каменна зидария | кв. м | 12 |  |  |
| 6. | Мостове | л. м |  |  |  |
| 6.1 | Нови мостове-3бр. | л. м | 24 |  |  |
| XII. | Настилки около езеро и нови настилки |  |  |  |  |
| 1 | Възстановяване на настилки около езеро от естествен камък върху земновлажен р-р. | кв. м | 218 |  |  |
| 2 | Фугиране | кв. м | 623 |  |  |
| 4 | Полагане на нова настилка от естествен камък върху земновлажен р-р. 5см вкл. армирана мрежа Ф5мм и трамбована основа от трошен камък 10см вкл. изкоп. | кв. м | 230 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| XIII. | Растителност |  |  |  |  |
| № | Вид | p-р | Брой |  |  |
|  | широколистни дървета: |  |  |  |  |
| 1. | Acer platanoides "Faasens Black" | 300-350 | 3 |  |  |
| 2. | Prunus serrulata "Kanzan" | 250-300 | 3 |  |  |
|  | храсти: |  |  |  |  |
| 3. | Juniperus chinensis | 30-40 | 12 |  |  |
| 4. | Juniperus media "Old Gold" | 30-40 | 10 |  |  |
| 5. | Juniperus sabina | 30-40 | 12 |  |  |
|  | увивна растителност: |  |  |  |  |
| 6. | Parthenucissus quinqefolia | - | 7 |  |  |
| 7. | Доставка и засаждане | бр. | 1 |  |  |
| 8. | Къртене и извозване на бетон за увивни | бр. | 3 |  |  |
| 9. | Укрепване на дървета | бр. | 6 |  |  |
| 10. | Затревяване | кв. м | 95 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
| Непредвидени разходи 10%: |
| Общо: |

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

Приложение 2

За обособена позиция № 2:

Количествено-стойностна сметка за алея с. Железница

| № по ред | Разходи за строително-монтажни работи | Единица мярка | Количество | Единична цена в лв. | Сума / лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | АЛЕЯ |  |  |  |  |
| 1. | ОБЩА ДЪЛЖИНА НА АЛЕЯТА 75 метра |  |  |  |  |
| 2. | Изкоп за легло на настилката-ръчен | куб. м | 15,00 |  |  |
| 2. | Доставка и полагане на пясък или сипица | куб. м | 12 |  |  |
| 3. | Доставка и полагане на трошен камък ø 0-50мм | куб. м | 35 |  |  |
| 4. | Доставка и полагане на бордюр 20х10х50см | л. м | 152 |  |  |
| 5. | Доставка и полагане на „уни” паваж | кв. м | 90 |  |  |
| 6. | Доставка и полагане на бетон клас в 12,5 | куб. м | 12 |  |  |
| 7. | Доставка и полагане на армировка (по детайл) под бордюр | кг | 553 |  |  |
| 8. | Стъпала от бордюрни елементи 20х10х50см | бр. | 11 |  |  |
| 9. | Метален парапед по детайл | л. м | 75 |  |  |
| Непредвидени разходи 10%: |
| Общо: |

Количествено-стойностна сметка за подход с. Железница

| № по ред | Разходи за строително-монтажни работи | Единица мярка | Количество | Единична цена в лв. | Сума / лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Подход към парк Витоша с. Железница |  |  |
| № | Видове земни работи |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп | куб. м | 265 |  |  |
| 2 | Насип | куб. м | 115 |  |  |
| 3 | Сипица | куб. м | 20 |  |  |
| 4 | Трошен камък dmax=5mm -18см | куб. м | 46 |  |  |
| 5 | Трошен камък dmax=5-7cm -30см | куб. м | 65 |  |  |
| II. | ДРУГИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| № | Видове работи |  |  |  |  |
| 1 | Hетъкан иглонабит геотекстил, 200гр/кв. м | кв. м | 395,00 |  |  |
| 2 | Фабричен габион - 1 | бр. | 50,00 |  |  |
| 3 | Фабричен габион - 2 | бр. | 25,00 |  |  |
| 4 | Бетонов борд 35/35/6000 |  |  |  |  |
| 4.1 | Бетон Б 15+кофраж | куб. м | 10,00 |  |  |
| 4.2 | Желязо Ф10-240л. м | кг | 170,00 |  |  |
| 4.3 | Желязо за бигли Ф6-105л. м | кг | 34,00 |  |  |
| 5 | Бетонен улей 40/12/100 | бр. | 51,00 |  |  |
| 6 | Бетонен улей "Трапецовиден" 50/39/50 | бр. | 20,00 |  |  |
| 7 | Предпазен парапед по детайл | л. м | 30,00 |  |  |
| Непредвидени разходи 10 %: |
| Общо: |

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

Приложение 3

За обособена позиция № 3:

Количествено-стойностна сметка на обект м. Бялата вода

| № по ред | видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество | Единична цена | Сума / лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| м. Бялата вода |
| 1. | Плочник срещу чешмата от едри плочи на земно-влажна бетонна смес (тъмно кафяви) | кв. м | 40 |  |  |
| 2. | Подмяна на дървената част (пейките) около площадката, включително лакиране | л. м | 13 |  |  |
| 3. | Плочник пред една от чешмите от едри плочи на земно-влажна бетонна смес (тъмно кафяви) | кв. м | 15 |  |  |
| 3,1 | Подмяна на дървената част (пейките) на площадката до чешмата, включително лакиране | бр. | 2 |  |  |
| 4. | Ремонт на каменната облицовка на едната чешма | бр. | 1 |  |  |
| 5. | Ремонт на каменните стъпала отстрани на площадките | бр. | 2 |  |  |
| 6. | Ремонт на едната чешма - пускане на водата | бр. | 1 |  |  |
| 7. | Смяна на дървения парапет на стъпалата и площадката над чешмата | л. м | 30 |  |  |
| 7.1 | Подмяна дървената част на пейките | бр. | 2 |  |  |
|  | Горна площадка при скалите |  |  |  |  |
| 8. | Укрепване на съществуваща бесетка, направата на 6бр. каменни стъпала и 3 кв. м плочник към нея | бр. | 1 |  |  |
| Непредвидени разходи 10 %: |
| Общо: |

Количествено-стойностна сметка на обект Черни връх

| № по ред | видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество | Единична цена | Сума / лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Черни връх |
| 1. | Подмяна под сцена | кв. м | 20 |  |  |
| 2. | Дървена рамка с информационно табло | бр. | 1 |  |  |
| 3. | Маси и пейки "Витошки тип" | бр. | 4 |  |  |
| 4. | Масивна ъглова пейка 300х300см с маса 200х90см | бр. | 1 |  |  |
| Непредвидени разходи 10 %: |
| Общо: |

Количествено-стойностна сметка на обект м. Дендрариума

| № по ред | видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество | Единична цена | Сума / лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| м. Дендрариума |
| 1. | Ремонт на чешма при спирката (облицовка и пускане на вода) | бр. | 1 |  |  |
| 2. | Ремонт прилежащи плочници | кв. м | 80 |  |  |
| 3. | Ремонт дървени елементи (перголи и пейки), подмяна, лакиране | бр. | 8 |  |  |
| Непредвидени разходи 10 %: |
| Общо: |

Количествено-стойностна сметка на обект Драгалевци при лифтена станция

| № по ред | видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество | Единична цена | Сума / лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Драгалевци при лифтена станция |  |  |  |  |
| 1. | Почистване на площадката от треви и храсти | кв. м | 400 |  |  |
| 2. | Ремонт прилежащи плочници | кв. м | 40 |  |  |
| 3. | Ремонт на подпорни стени от каменна зидария | кв. м | 15 |  |  |
| 4. | Укрепване фундаменти на метални перголи | бр. | 8 |  |  |
| 5. | Смяна дървена част на пейките на перголите | бр. | 16 |  |  |
| 6. | Поставяне на маса с пейки "Витошки тип" | бр. | 2 |  |  |
| Непредвидени разходи 10 %: |
| Общо: |

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

Приложение 4

За обособена позиция № 4:

Количествено-стойностна сметка

| № по ред | Разходи за строително-монтажни работи | Единица мярка | Количество | Единична цена | Сума (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обект 9: Алея - с. Бистрица -кв. Бояна – (дълж. 12,5км, шир. 1,5-3м) |
| 1. | Бордюри | л. м |  |  |  |
| 1.1 | Откриване + Възстановяване на бордюри | л. м | 100 |  |  |
| 1.2 | Нови бордюри | л. м | 658 |  |  |
| 1.3 | Почистване алея | л. м | 250 |  |  |
| 2. | Настилка | куб. м |  |  |  |
| 2.1 | Възстановяване на средния слой | куб. м | 133 |  |  |
| 2.2 | Възстановяване на горния слой (щуп) | куб. м | 141 |  |  |
| 2.3 | Изкопи-комбинирани ( ръчно и с багер) | куб. м | 96 |  |  |
| 3. | Канавки | л. м |  |  |  |
| 3.1 | П-образна бетонна канавка | л. м | 578 |  |  |
| 3.2 | Възстановяване на земна канавка | л. м | 989 |  |  |
| 3.3 | Възстановяване на каменна канавка | л. м | 70 |  |  |
| 4. | Водостоци | бр. |  |  |  |
| 4.1 | Почистване и Ремонт на същест.каменни водостоци | бр. | 30 |  |  |
| 4.2 | Нови водостоци 50/50, открити с дървена решетка | бр. | 6 |  |  |
| 4.3 | Нови водостоци (малки Н30), открити с дър. Решет. | бр. | 29 |  |  |
| 5. | Подпорни стени | кв. м |  |  |  |
| 5.1 | Изграждане на подпорна стена от каменна зидария | кв. м | 100 |  |  |
| 6. | Кътове за отдих | бр. |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт на кът за отдих, маси, чешми | бр. | 3 |  |  |
| 6.2 | Ремонт на кът за отдих с пергула | бр. | 1 |  |  |
| 7. | Мостове | л. м | 44 |  |  |
| 7.1 | Нови мостове-5бр. | л. м | 32 |  |  |
| 7.2 | Възстановяване на съществуващи мостове-4бр. | л. м | 24 |  |  |
| 8. | Стъпала | бр. | 10 |  |  |
| 8.1 | Възстановяване на гранитни стъпала | бр. | 1 |  |  |
| 8.2 | Нови гранитни стъпала | бр. | 20 |  |  |
| 9. | Дървени скари | л. м |  |  |  |
| 9.1 | Нови дървени скари | л. м | 86 |  |  |
| 10. | Укрепване на бряг | л. м |  |  |  |
| 10.1 | Укрепване на бряг с дървени пилони по детайл | л. м | 14 |  |  |
| 11. | Калдъръм | кв. м |  |  |  |
| 11.1 | Възстановяване на калдъръм | кв. м | 210 |  |  |
| Непредвидени разходи 10 %: |
| Общо: |

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

Приложение 5

За обособена позиция № 5:

Количествено-стойностна сметка за обект Детска площадка

| № по ред | видове ремонтни и възстановителни работи | Единица мярка | Количество | Единична цена | Сума / лева / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Обект: Детска площадка |  |  |  |  |
| 1. | Подравняване на площадката-машинно | куб. м | 10 |  |  |
| 2. | Траншеен изкоп 60/40/4500 см | куб. м | 11 |  |  |
| 3. | Бетонен пояс 30/40/4500 см | куб. м | 5,5 |  |  |
| 4. | П-образен отводнителен дренаж с филц (ø 15-60 мм) - 30/40/3500 см | куб. м | 4,5 |  |  |
| 5. | Подпорна стена/рамка на площадката от обработени дървени трупи с диаметър 20-25 см | куб. м | 6,5 |  |  |
| 6. | Пейки от обработен дървен материал (талпи - 4 см) | бр. | 3 |  |  |
| 7. | Подравняване на площадката и насипване с пясък до ниво дърво | куб. м | 35 |  |  |
| 8. | Обработка с лак на дървените части | кв. м | 100 |  |  |
| 9. | Хидроизолационна мушама-2 мм, Н-80-100 см | л. м | 23 |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на детски съоръжения в съответствие със схемата/ чертежа на площадката | бр. | 4 |  |  |
| 11. | Информационни табла | бр. | 2 |  |  |
| 12. | Геотекстил | кв. м | 115 |  |  |
| Непредвидени разходи 10 %: |
| Общо: |

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

РАЗДЕЛ IX

(приложим за всички обособени позиции)

ПРОЕКТО – ДОГОВОР

за възлагане и изпълнение

на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за обособена позиция №.....

№ ............................/................... г.

Днес, .............2014 г. в гр. София между:

Дирекция на Природен парк “Витоша”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Антим I” № 17, с БУЛСТАТ/ЕИК 130044740, представлявана от Снежана Петрова – директор и Нели Димитрова – гл. счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

…………………………ЕИК/БУЛСТАТ ……………………, с адрес ………………………, представлявано от …………………., Обслужваща банка:............................, IBAN:.................., BIC:............................, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № ……/………на директора на Дирекция  на Природен парк “Витоша” за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за обособена позиция №....., се сключи настоящият договор за следното:

І.	ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1)	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане дейностите включени в обществената поръчка с предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за обособена позиция №....., съгласно Техническата спецификация и описанието на обекта на обществената поръчка, Техническото и Ценовото предложение ведно с приложена количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи Приложения №1, №2 и №3, неразделна част от договора.

(2)	Качеството, очакваните резултати за изпълнение на дейностите по предмета на договора, трябва да съответстват на изискванията на настоящия договор, на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одобреният работен проект, изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове

(3) Категорията на обекта (строежа) съгласно ЗУТ е VI (шеста).

(4) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото общностно и национално законодателство и актовете в областта на Структурните фондове на ЕС и правилата на Оперативна програма ”Околна Среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС).

(5) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 2.	 С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с действащите правила на ОПОС.

II.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1)_Срокът за изпълнение на строителството на обекта, предмет на договора, е ............ (………..) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор, но не по-късно от 31.12.2014 г. Посоченият краен срок (31.12.2014 г.) за изпълнение на договора може да бъдат удължени с решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

(2) Срокът за изпълнение на СМР по Договора е считано до датата на подписване на Акт обр. 15 (Дата на приключване) за установяване годността за приемане на СМР.

Чл. 4 (1) При спиране на строителството по нареждане на Финансиращия орган, както и на общински или държавен орган, или по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по чл. 3 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) В случай на изключително неблагоприятни климатични условия, непозволяващи спазване на технологията на изпълнение на работите или други специални обстоятелства, които могат да настъпят и не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или които не могат да се вменят в негова отговорност, срокът за извършване на възложените работи се спира и се удължава съответно с периода на спирането. За неблагоприятна прогноза ще се счита такава, която предвижда най-малко 15 (петнадесет) дни, непозволяващи работа при спазване на необходимата технология на изпълнение.

(3) В даденото му право по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя писмена обосновка-искане с приложена метеорологична справка, съдържаща конкретните фактически данни, в случаите на неблагоприятни климатични условия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя размера на полагащото се удължаване и уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в тридневен срок от получаване на искането. Двете страни по договора подписват двустранен констативен протокол, описващ видовете работи, които не могат да бъдат извършени поради наличието на тези неблагоприятни метеорологични условия и/или Акт образец 10.

Чл. 5. Място на изпълнение по смисъла на договора e на територията на Природен парк „Витоша”.

Чл. 6. Срокът на договора се обвързва с изпълнение на всички задължения на страните по него.

III.	ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1)	Общата цена на договора е ………… (……..............………................….) лв. без ДДС и ………….. (………………........….........…….) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ведно с количествено-стойностната сметка, Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената включва всички разходи по изпълнение на дейностите и постигане на резултатите по предмета на поръчката съгласно чл. 1 от настоящия договор.

(3) Единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за изпълнение на вида работа - за труд, материали, механизация, печалба, за подготвителни работи, както и за други неупоменати по горе разходи и няма да бъдат увеличавани до пълното изпълнение на строително-монтажните работи по договора.

Чл. 8.	 Плащанията се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

IBAN -.................................................

BIG код - ………………………………

при банка - ………………….…………

както следва:

(приложимо за всички обособени позиции)

1. Авансово плащане в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора, а именно ……. (словом ............) лв. с ДДС, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на договора и представена оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНТЕЛЯ.

2. Окончателно плащане: осъществимо след успешното приключване на всички СМР предмет на настоящия договор в размер съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция от обектите, срещу представен Акт (Протокол № 19) за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или техни оторизирани представители. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от стойността на договора се приспадне авансовото плащане.

Чл. 9. (1) Окончателното плащане ще се извършва на база реално извършени СМР, удостоверено с подписване на протокол обр.19 за приемане на действително извършени СМР.

(2) Преди плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички приложими документи, изискващи се по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и всички други законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи тази материя.

Чл. 10. Окончателното плащане се извършва след актуване на извършения обем СМР. Основание за извършване на окончателно плащане е одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол обр.19 за приемане на действително извършени СМР, придружен от необходимите документите.

Чл. 11. Извършване на окончателно плащане е допустимо след представяне на:

- цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности свързани с направените разходи;

- приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (акт, обр.19), подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или техни оторизирани представители.

- фактура за стойността на действително извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- представяне на всички документи по ЗУТ, както и всички други законови и подзаконови нормативни актове за приемане на обекта и спазване на изискванията за тяхното съставяне.

Чл. 12. Окончателното плащане се извършва в тридесет дневен срок след приемането на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представени документи по чл. 11 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) Непредвидено възникналите видове СМР извън посочените в количествено-стойностни сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се доказват с двустранен констативен протокол. За същите се предоставят количествено-стойностни сметки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)  Непредвидените разходи се дължат по изключение и при спазване на следните условия и процедура:

Условия:

а ) необходимостта от подобни разходи трябва да е възникнала по време на изпълнението на договора.

б) такива разходи не се дължат на неправомерно поведение на някоя от страните, по-специално не са в резултат от неизпълнение (вкл. лошо изпълнение) на нормативно и/или договорно уредени задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

в) непредвидени са разходи, които не са могли да се предвидят преди сключването на договора;

г) без извършване на непредвидените разходи е невъзможно точното и качествено изпълнение на предмета на поръчката;

д) не са включени в изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответно не са елемент, формиращ общата цена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

е) необходимостта от непредвидените разходи и размерът им са предварително доказани и одобрени.

Процедури

а) необходимостта от непредвидени работи и свързаните с тях допълнителни разходи се установява преди тяхното изпълнение с двустранен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколът съдържа информация относно характера на непредвидени работи, обхватът на дейности, които следва да се извършат, времетраенето на осъществяването на дейностите, отражението им върху графика на изпълнение, рисковете за изпълнение на проекта при неосъществяване на предлаганите дейности.

б) към протокола задължително се прилагат: подробна обосновка за необходимостта от извършване на непредвидените работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. подробна количествено-стойностна сметка.

в) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква допълнителни доказателства, материали и по-подробни справки и становища от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

г) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не одобри предложените му непредвидени работи изцяло или в отделни части (по вид, количество, обем, времетраене, стойност и т.н.).

д) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приеме извършването на допълнителните разходи за необходимо и доказано, уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се пристъпва към одобрение на работите.

е) Изплащане на допълнителните разходи се извършва при условията на този договор, с подробна ведомост, КСС и необходимите придружителни документи и едва след като направените разходи се одобрят с двустранен протокол между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че се констатират завишени стойности, несъотвествия с количествено-стойностната сметка и/или извършването на неодобрени предварително работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва изплащането на тези разходи и те не могат да се претендират като „непредвидени”. Такива разходи остават изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Сумарно размерът на допълнителните разходи, възникнали вследствие на непредвидено възникналите видове СМР не следва да надвишава 10 % от стойността на дейностите предмет на настоящия договор.

Чл. 14. Всички документи, свързани с плащанията по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъдат подписвани от Директора на ДПП „Витоша” и/или от друго/други, специално определено/и лице/а. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. В тях трябва задължително да присъства следният текст: Разходът е финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, по проект № …………………., финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № ……………,  както и номера и дата на договора за строителство, по който е извършено плащане. Фактурата по чл. 11 и приложеният към нея протокол трябва да съдържа подробна информация за извършената строителна дейност - вид, количество и единична цена.

ІV. KAЧECTBO

Чл. 15. При извършване на строително-монтажните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва качеството на влаганите материали с декларация за съответствието на строителния продукт и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да указва произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани при и във връзка с изпълнение на обекта и които ще бъдат придобити от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие на настоящия договор.

## Чл. 18. Всеки протокол за установяване на действително извършени работи се придружава от необходимите сертификати за качество и произход на вложените материали.

Чл. 19. Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Чл. 20. Относно качеството на изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи се прилага действащата към момента на извършването им нормативната база, както и:

1. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр. 106/2006 г.)

2. Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/;

V. НЕКАЧЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл. 21. Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в Техническaтa спецификация, Инструкциите на Производителя, ПИПСМР или действащи нормативни документи. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи.

Чл. 23. Некачествено извършени строително-монтажни работи не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. УСЛОВИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 24. (1) При изпълнението на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва „План за безопасност и здраве”, включващ всички мерки по охрана и осигуряване на безопасни условия на труд, както и всички други действащи нормативни актове, приложими при изпълнение предмета на договора.

(2) При изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва предвидените в работния проект мерки по техника на безопасност за предвидените строително-монтажни работи.

Чл. 25. Изпълнението на СМР трябва да бъде съобразено с предвидените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мерки за опазване на околната среда, като задължително депонирането на строителните отпадъци да става на определеното от общината депо за отпадъци.

Чл. 26. След приключване изпълнението на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да премахне от строителната площадка всякаква оставаща строителна механизация, излишни материали, останки, отпадъци и временно строителство.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 27.	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му предостави всички документи, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на строежа и са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши строително-монтажните работи точно и ефективно. Чертежите, спецификациите и другите документи, не могат да бъдат използвани или предавани на трета страна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като едно копие се съхранява на строежа на разположение за проверки на място.

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на качествено извършените СМР,  предмет на договора;

4. да иска възнаграждение за изпълнените качествено и в срок СМР по реда на посочената в раздел III „Условия на плащане".

5. определя следното лице, отговорно за изпълнението на договора -

Чл. 28.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши всички работи точно и съгласно определените в договора и приложенията към него срокове и условия, както и в съответствие с всички действащи в Република България нормативни актове.

2. да отразява актуалния напредък в изпълнението на работите.

3. да отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, забелязани по време на строителството и дефекти, констатирани в гаранционните срокове.

4. да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина.

5. да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния.

6. да осигури необходимия управленски и технически персонал по всички части за този обект, одобрен предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. да присъства или да оторизира лице за присъствие на работните срещи на обекта. Протоколите от работните срещи в частта си, касаеща работите по договора, са неразделна част от същия.

8. да уведомява във възможно най-кратък срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени проверки и/или посещения на обекта от държавни и/или общински оторизирани органи.

9. да направи всичко необходимо по време на строителството, за да не допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай , че по своя вина причини щети , то възстановяването им е за негова сметка.

10. да достави необходимите материали и заготовки франко обекта, при спазване на стандартите и условията за тяхното транспортиране. Материали, изделия, строителни елементи и конструкции, за които няма разрешения за производството им, се влагат в строителството, ако отговарят на международните стандарти и само след предварително писмено съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез неговия представител и компетентните органи (ако е приложимо).

11. носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта при изпълнението на работите, предмет на този договор.

12. няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, извън изрично посочените в офертата му, изпълнението на работите или на част от тях.

13. няма право да завишава посочените в остойностените от него количествени сметки единични цени на СМР до пълното изпълнение предмета на договора.

14.	Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора.

15.	Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките които са взети за отстраняването им.

16. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си.

17.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, налични на страницата на Управляващия орган на ОПОС http://ope.moew.government.bg/.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на този договор.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива каквато и да е информация, отнасяща се до предоставяните строителни дейности, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в т. ч. и след прекратяването на настоящия договор.

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проучи и прилага стриктно всички правила на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и приложимите нормативни актове, указания и ръководства на Управляващия орган.

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва принципите на независимост, компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява свой представител при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОПОС, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, както и органи и представители на Европейската комисия.

23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп до помещения, документи и др., свързани с изпълнението на възложените дейности, при проверките по предходната точка.

24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място.

25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама или нередност. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на договора, в съответствие с изискванията на чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на европейското и национално законодателството във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност)/ документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от него единични цени и количества.

29. При изпълнение на задълженията си по договора да спазва следните принципи – професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и отговорност.

30. При изпълнение на поръчката да спазва всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на ОПОС.

31. да осигури охрана на Обекта и собствеността си, както и на собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на строителната площадка, в случай че такава на е осигурена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

32. да осигури поддържането на поставените билбордове и табели за осигуряване на публичност на Договора, съгласно изискванията на европейското законодателство и да осигури тяхната наличност през целия срок на действие на Договора;

33. да не замърсява със строителни отпадъци подходите, пътищата и околностите на строителната площадка и да използва за изхвърлянето на отпадъците само определените за целта депа и да спазва изискванията за опазване на околната среда съгласно Действащото законодателство;

34. носи отговорност за безопасността на всички видове Работи и дейности на Обекта, както за своите работници и оборудване, така и за представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на инцидентно пребиваващи на територията на Обекта.

35. системно отразява всички събития, инструкции и въпроси, свързани с хода на строително-монтажните работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и книги, архиви, документи и други данни и прилага съответните счетоводни процедури и практики, които адекватно отразяват всички сделки по или във връзка с Договора.

36. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднъж месечно или при приключване на отделен етап на СМР качествени снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителните работи.

37. да се увери, че всички земноводни и влечуги са извън обхвата на ремонтните работи, за да не се допусне нараняването, или убиването им, по време на ремонтните дейности. (в случаите когато е приложимо)

38. да не допуска преминаването с моторни превозни средства извън черните и асфалтови пътища. Недопустимо е преминаването с МПС по туристическите алеи и пътеки.

39. Да не се допуска замърсяване на терена с остатъци от цимент или други отпадъчни продукти.

40. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган съобразно предмета на процедурата, които му се предоставят при подписване на договора;

41. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити, включително задълженията по чл. 102/чл. 124 от Общите условия по договора за безвъзмездна финансова помощ, които му се предоставят при подписване на договора;

42. Да застрахова обекта/обектите, като сключи застраховка за строително-монтажни рискове покриваща евентуални щети възникнали при изпълнение на строителните работи, както и срещу претенции на трети лица относно имуществени и неимуществени вреди, резултат от осъществяването на строителните работи. Застраховката следва да покрива:

а) имуществените щети, настъпили в резултат на “всички видове рискове”, включително гражданската отговорност на застрахования за причинени имуществени вреди и телесни увреждания на трети лица. Сключената застраховка следва да бъде за периода, считано от датата на започване на СМР и да приключва след приемането или пускането в експлоатация на строителния/те обект/и.

43. да съгласува всички промени в проекта, наложили се по време на строителството, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

44. поддържа съвестно Заповедната книга, като системно отразява всички събития, инструкции и въпроси, свързани с хода на строително-монтажните работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и книги, архиви, документи и други данни и прилага съответните счетоводни процедури и практики, които адекватно отразяват всички сделки по или във връзка с Договора.

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 29.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получава информация за дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост да взема управленски решения, които са извън компетентността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.	Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното в условията на настоящия договор, Техническата спецификация, Приложение №1 и Техническото предложение, Приложение №2.

3. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни дейностите, предмет на договора, без отклонение от уговореното и без недостатъци и по начин позволяващ постигане целите на проекта;

5.	да съблюдава изискванията за качество на извършената работа.

6. определя следните лица, които ще следят за изпълнението на
договора -...................................

Чл. 30.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да извърши плащанията по договора по посочената в раздел III „Условия на плащане“ и при съблюдаване на посочените в него срокове;

2. да предостави за ползване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи, проекти, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на строежа и са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши строително-монтажните работи точно и ефективно;

3. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на СМР, когато е границите на неговите правомощия и компетентност;

4. да приеме изпълнените строително-монтажните работи по реда и при условията на настоящия договор.

5. да освободи внесената/уредена гаранция за изпълнение на договора по начин и в срок предвиден по него, когато не са налице хипотезите на чл. 42 от настоящия договор.

6. да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него и/или други приложими документи.

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл. 31. Всички обстоятелства, свързани със строежа, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 32. (1) Предаването и приемането на извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящия договор, ще се извършва на един етап обвързан с едно окончателно плащане. То ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от страните по договора или от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в два еднообразни екземпляра и се представят на Директора на ДПП „Витоша” или изрично упълномощеното от него лице за одобряване.

Х. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 33. Гаранционните срокове на изпълнените строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 34. Гаранционният срок за изпълнените видове СМР по предмета на договора, съгласно техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е............................години.

Чл. 35. Гаранционните срокове за монтираните технически средства и съоръжения съвпадат с дадените от производителите.

Чл. 36 (1) При констатиране на скрити дефекти в рамките на гаранционните срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тридневен срок от уведомяването страните се задължават да подпишат протокол за констатираните скрити дефекти.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на подписване на протокола по предходната алинея да започне да отстранява дефекта.

(3) Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да покани друг изпълнител за отстраняването им. Заплащането на работите става за сметка на предоставената по този договор гаранция за добро изпълнение.

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безвъзмездно всички права по гаранции, превишаващи по срокове гаранциите по предходните текстове, получени от неговите подизпълнители, доставчици или производители във връзка с изпълнение предмета на договора.

Чл. 38. Гаранционният срок започва да тече след приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 39 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в срока по чл. 34 от настоящия договор недостатъци за своя сметка.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 40. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2 (два) % от стойността на договора без ДДС, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: ……….. (…………..словом). Гаранцията се  предоставя  под  формата  на депозирана парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или като безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност един месец след изтичане на предложения гаранционен срок, съгласно чл. 34 от настоящия договор.

Чл. 41. Гаранцията се освобождава в едномесечен срок след изтичане на срока по чл. 40 от настоящия договор.

Чл. 42. Гаранцията за изпълнение на договора покрива всички щети, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и:

- поправяне на некачествено изпълнени работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или наето от него трето лице подизпълнител, ако има такива;

- заплащане на глоби, санкции и други наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- заплащане на доставки във връзка с изпълнението на договора, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е заплатил своевременно;

- предприемане на мерки по обезпечаване напредъка на работите в съответствие с графика за завършване на обекта или на определен негов етап;

- плащане на неплатени застрахователни премии;

- за изпълнение на предписана и неизпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мярка за здравословни и безопасни условия на труд и др.;

Чл. 43. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава гаранцията за изпълнение на договора да покрива и този допълнителен срок.

XII. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи Застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти шеста категория със срок на валидност, не по-малък от срока за изпълнение на настоящия договор. (приложимо за обособена позиция № 1).

Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие от валидна застрахователна полица и платежен документ за платени застрахователни премии за всички рискове по чл. 172, ал. 1 от ЗУТ. (приложимо за обособена позиция № 1)

Чл. 46. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 (пет) години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата по смисъла на чл. 172 (2) ЗУТ. (приложимо за обособена позиция № 1)

XIII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

Чл. 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства (форсмажорно събитие), които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано.

Чл. 49. Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.

Чл. 50. Извънредно обстоятелство (форсмажорно събитие) е всяка непредвидена извънредна ситуация или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.

Чл. 51. Дефекти в оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация.

Чл. 52. Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуалните вреди.

XIV. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 53.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

Чл. 54. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му предоставя достъп до финансовата документация и до документацията, касаеща изпълнението на договора, както и достъп до помещенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които последната се съхранява. Задължение по предходното изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при поискване на проверки от страна на компетентните органи.

Чл. 55. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на договора е три години след закриването на оперативната програма или за период от три години след годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

ХV. КОНТРОЛ

Чл. 56. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на СМР, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с всички законови и подзаконови нормативни актове. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.

Чл. 57. (1) Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от негово упълномощено лице и се отнася до всички части и етапи на строително-монтажните работи, предмет на този договор.

(2) Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от негово упълномощено лице и се отнася до всички части и етапи на строително-монтажните работи, предмет на този договор.

Чл. 58. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него физически или юридически лица имат право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречат на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 59. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на този представител пълната възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита или скрита.

Чл. 60. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител, да осигурява достъп до работните места, помещенията и складовете, където се изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или строителни елементи

Чл. 61. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било видове работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван материал.

Чл. 62.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръчва изследвания, изпитвания или измервания и извън определените в договора, когато счита това за необходимо. Ако изследването, изпитването или измерването по предходната алинея докажат правомерното използване на материали и/или точното изпълнение на работите, разходите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 63. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши въз основа на провежданите проверки, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява работите съгласно одобрения график, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме стъпки, необходими за подобряване на напредъка на работите, включително тези, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без допълнителни разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XVI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 64. (1) При изпадане в забава спрямо срока по чл. 3 от настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процента) от стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет) процента от общата стойност на договора.

(2)	При пълно неизпълнение на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора.

(3) При частично неизпълнение или частично некачествено изпълнение (под некачествено изпълнение се има предвид изпълнение, което не е в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническата спецификация от документацията за участие), в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ забележки, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане, в размер, съобразно стойността на неизпълнените или некачествено изпълнените работи. В тези случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнените или некачествено изпълнените работи.

(4) При забава на плащанията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на съответното забавено плащане.

Чл. 65. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени повреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители през време на изпълнение на договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна в стойността на договора или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл. 66. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители, лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл. 67. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства със Сертификат от БТПП.

XVII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.68. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице неспазване клаузите за етично поведение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси или е изложен на такава ситуация.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията му по настоящия договор.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, която им е била предоставена.

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ

Чл. 69. Действието на настоящият договор се прекратява:

а) с изтичането на срока, за който е сключен и изпълнение на всички възложени задачи на страните по него;

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

в) с двуседмично писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при повторно и следващо неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, визирани в договора;

г) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява и предяви иска за разплащане на извършените СМР на по-високи цени от посочените в остойностените  от него количествени сметки.

д) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в несъстоятелност;

е) при прекратяване на юридическото лице – изпълнител по договора.

Чл. 70. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неразходваната сума от получените до момента средства и неустойка в размер на 20% от получените до момента средства, при прекратяване на договора на основание чл. 69, т. „в”, „г”, „д” и „е”.

Чл. 71. При едностранно прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди завършването на възложените СМР, той заплаща неустойка, в размер на 30% от общата стойност на договора, с ДДС.

Чл. 72. В случаите по чл. 69, т. „д” ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да прекрати договора чрез едностранно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Договорът се прекратява без да се дължат обезщетения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие че прекратяването по този ред няма да препятства или затрудни упражняването на право на иск или на обезщетяване, което би възникнало след това за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 73. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 10-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:

а) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преотстъпи изпълнението на договора на трето лице,
без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на строително-монтажните
работи или е спрял хода им за повече от 10 (десет) работни дни, без да има основателна
причина за това и въпреки получено писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да започне
незабавно или да продължи работните процеси.

в) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи неоснователно изпълнението
на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да я извърши по уговорения
начин и с нужното качество.

Чл. 74. При настъпване на условията по предходния член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да завърши сам работите или да наеме друг изпълнител да ги завърши, като в този случай разходите се поемат изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл. 75. При прекратяване на договора на някое от основанията, посочени в чл. 73 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълнените работи до момента на прекратяването и в рамките на договорният гаранционен срок. В тези случаи страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения до момента на прекратяване на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените СМР, след прилагане на условията по чл. 71 от настоящия договор.

Чл. 76. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения, включително да осигури финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на договора.

XIX. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ

Чл. 77. (1) Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие.

(2) При невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те подлежат на разрешаване по съдебен ред.

(3) Компетентен съд е българския съд.

XX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 78. Договорът се сключва при условие, че е представена гаранция за доброто му изпълнение в пълно съответствие с договореното и документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на определените за това обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, които са изисквани и приложими за настоящата поръчка.

Чл. 79. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 80. Настоящият договор не може да бъде изменян от страните по него. Изключение се допуска в случаите по чл. 43 от ЗОП. Ако е допуснато изменение и/или допълнение в настоящият договор, то става неразделна част от него и е валидно единствено, ако е извършено в писмена форма, подписана от страните.

Чл. 81. Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща на посочените адреси с последващо потвърждение.

Чл. 82. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на банковата си сметка, данъчния си номер, адрес на кореспонденция или друга регистрация в срок до 5 (пет) дни от промяната.

Чл. 83.  За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него, се прилага действащото законодателство в Република България, изискванията на законодателството на Европейската общност, във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна Среда 2007 – 2013 г.”

Чл. 84. При промяна в нормативната уредба, засягаща настоящия договор и водеща до противоречие с клаузите му,  последните се привеждат в съответствие с нормативните промени.

Чл. 85. (1) Когато на Обекта се открият находки, които имат признаците на културни ценности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява министъра на културата, с копие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема необходимите мерки, за да предотврати преместването или повреждането на подобен предмет или вещ от неговите работници или други лица.

Чл. 86. (1) Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.

(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на други разпоредби или на Договора като цяло.

Чл. 87. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация и описание на обекта на обществената поръчка;

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя ведно с приложен линеен график за извършване на строително-монтажните работи;

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя ведно с количествено стойностна сметка (Приложение № 1 към ценовото предложение).

4. Приложение № 4 - Декларации по чл. 28, т. 25 и т. 40 и 41 от настоящия договор;

5. Приложение № 5 - Заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по чл.171 ЗУТ.(приложимо за обособена позиция № 1)

ЗАБЕЛЕЖКА: Възложителят ще съобрази договорните клаузи с офертата на участника, избран за изпълнител.

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- | --- |
| ДПП «ВИТОША» : |  |
| ________________________ | ________________________ |
| Ландш. арх. Снежана Петрова |  |
| Директор на ДПП „Витоша” |  |
| ________________________ |  |
| Нели Димитрова – гл. счетоводител на ДПП „Витоша” |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/а.............................................................................в качеството ми на представляващ.......................................Изпълнител по договор .........../.............. по проект №………………………………, финансиран с Договор № …………………… приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

декларирам, че:

- Запознат съм с определението за нередност, съгласно член 2 от Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, а именно:

„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

- Запознат съм с определението за измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:

Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:

  - Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските общности или от тяхно име;

  - прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;

  - разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

- Запознат съм, че съгласно одобрената Процедура за администриране на нередности в рамките на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, следва да подавам сигнали за наличие на нередности и измами или подозрение за нередности и измами на служителя по нередности на бенефициента;

- Запознат съм, че при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности със случая на нередност, информацията се подава директно до един или няколко от следните органи:

  - Ръководителя на структурата, администрираща оперативната програма;

  - Ресорния заместник-министър или ръководител на ведомството;

  - Председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета) и до ръководителя на дирекция „Координация на борбата с измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи;

  - Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел (ОЛАФ).

- Запознат съм с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, приета с Постановление № 285 на Министерски съвет от 2009г.

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за служителя по нередности на бенефициента.

Дата ...........2014 г.					Подпис на деклариращия: ...................

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/а.............................................................................в качеството ми на представляващ.......................................Изпълнител по договор .........../.............. по проект № ………………………………, финансиран с Договор № …………………….. приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

декларирам, че:

- Получих от бенефициента на електронен носител изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган.

- Получих от бенефициента на електронен носител задълженията по чл. 102/чл. 124 от Общите условия по договора за безвъзмездна финансова помощ.

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за служителя по нередности на бенефициента.

Дата ...........2014 г.					Подпис на деклариращия: ...................